计算机硬件知识

一、微机基本工作原理

1、计算机系统的组成

微型计算机由硬件系统和软件系统组成。

硬件系统：指构成计算机的电子线路、电子元器件和机械装置等物理设备，它包括计算机的主机及外部设备。

软件系统：指程序及有关程序的技术文档资料。包括计算机本身运行所需要的系统软件、各种应用程序和用户文件等。软件是用来指挥计算机具体工作的程序和数据，是整个计算机的灵魂。

计算机硬件系统主要由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备等五部分组成。

２、计算机的工作原理

（１）冯·诺依曼原理

“存储程序控制”原理是1946年由美籍匈牙利数学家冯·诺依曼提出的，所以又称为“冯·诺依曼原理”。该原理确立了现代计算机的基本组成的工作方式，直到现在，计算机的设计与制造依然沿着“冯·诺依曼”体系结构。

（2）“存储程序控制”原理的基本内容

①采用二进制形式表示数据和指令。

②将程序（数据和指令序列）预先存放在主存储器中（程序存储），使计算机在工作时能够自动高速地从存储器中取出指令，并加以执行（程序控制）。

③由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大基本部件组成计算机硬件体系结构。

（3）计算机工作过程（见下图）

第一步：将程序和数据通过输入设备送入存储器。

第二步：启动运行后，计算机从存储器中取出程序指令送到控制器去识别，分析该指令要做什么事。

第三步：控制器根据指令的含义发出相应的命令（如加法、减法），将存储单元中存放的操作数据取出送往运算器进行运算，再把运算结果送回存储器指定的单元中。

第四步：当运算任务完成后，就可以根据指令将结果通过输出设备输出。

二、中央处理器

中央处理器又称CPU（Central  Processing  Unit），是计算机系统的核心，它由运算器、控制器和寄存器组成。

1、运算器（ALU）

运算器是负责对数据进行算术运算或逻辑运算的部件，由算术逻辑单元（ALU）、累加器、状态寄存器和通用寄存器组等组成。算术逻辑单元用于算术运算、逻辑运算及移位、求补等操作；累加器用于暂存被操作数和运算结果；通用寄存器组是一组寄存器，运算时用于暂存操作数和数据地址；状态寄存器也称标志寄存器，它用于存放算术逻辑单元工作中产生的状态信息。

2、控制器

控制器是计算机指令的执行部件，其工作是取指令、解释指令以及完成指令的执行。控制器由指令指针寄存器（IP）、指令寄存器（IR）、控制逻辑电路和时钟控制电路等到组成。指令指针寄存器用于产生及存放下一条待取指令的地址。指令寄存器用于存放正在执行的指令。

三、存储系统

1、存储器的作用及分类

计算机的存储和程序控制两大特点决定了计算机一定要有存储器，存储器的作用是存储计算机工作中需要的程序和数据。

从不同角度可以对存储器进行不同的分类：

（1）按存储器的工作方式分类有：随机读/写存储器、顺序读/写存储器和只读存储器；

（2）按存储介质的材料分类有：半导体存储器、磁表面存储器、光存储器；

（3）按多层次存储系统的概念，计算机的存储系统由高速缓冲存储器（Cache）、随机存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、软盘存储器、硬盘存储器、光盘存储器、磁带存储器、优盘存储器等组成。

2、主存储器

主存储器的作用是在计算机工作中存储正在运行的程序和程序所需要的数据。主存储器一般采用半导体存储器，半导体存储器的参数主要有两个：存储容量和工作频率。与辅助存储器相比，其特点有：容量小、读写速度快、价格高等。主存储器可以由高速缓冲存储器（Cache）、随机读写存储器（RAM）和只读存储器（ROM）等组成。

（1）随机读写存储器（RAM）

特点：断电后RAM中的内容全部丢失，既可以读又可以写，速度比Cache慢，但比辅存（辅助存储器）快。RAM可分为静态RAM（SRAM）和动态RAM（DRAM）两种。

（2）高速缓冲存储器（Cache）

由于CPU工作的速度比RAM读写速度快，CPU读写RAM时需要花费时间等待RAM进行读写，造成CPU工作速度下降。为了提高CPU读写程序和数据的速度，在RAM和CPU之间增加了高速缓存（Cache）部件。

（3）只读存储器（ROM）

特点：数据不易丢失，即使计算机断电后ROM存储单元的内容依然保存，计算机运行时其内容只能读出不能写入。只读存储器一般存储计算机系统中固定的程序和数据，如引导程序、监控程序等。

ROM分为不可擦写的只读存储器（PROM）和可擦写的只读存储器（EPROM）。不可擦写的只读存储器的内容是生产中写入或生产后一次性写入；可擦写只读存储器的内容可多次改写，按其擦除的方法对只读存储器分为紫外线擦除的只读存储器（EPROM）和用电擦除的只读存储器（EEPROM）。

3、辅助存储器

辅助存储器的作用是存储当前计算机运行中暂不使用的程序和数据。与主存储器相比，它的特点是存储容量大、成本低、存取速度较慢、可以永久地脱机保存信息。

常用的辅助存储器有磁带存储器、软盘存储器、硬盘存储器和光盘存储器。

（1）磁带存储器

磁带存储器的特点是信息按顺序读写、不能随机读写、存储容量大、访问速度慢、成本低。

（2）软盘存储器

软盘存储器由软盘片和软盘驱动器组成。

软盘目前在使用的主要有3.5英寸盘。

软盘的每一面包含许多同心圆，称为磁道。磁道由外到内顺序编号，最外面是0磁道，最里面是末磁道（3.5英寸软盘为第79磁道，5.25英寸软盘为第39磁道）。磁道被从圆心发射出的若干条线分为若干个扇区（扇区编号从1开始，一般为15或18个扇区）。软盘上的信息就是按磁道和扇区存放的，扇区是软盘的基本存储单位，每当磁盘读或写时，不论其中数据多少，总是读写一个完整的扇区。软盘在使用前必须格式化，其作用是划分磁道和扇区，指明扇区的位置、大小，并写入地址标志。写保护用于对盘片中的内容进行保护，5.25英寸软盘用胶纸贴住写保护口不透光时可禁止写入数据，3.5英寸软盘的写保护方式与5.25英寸软盘相反，当运动滑片使写保护口透光时便禁止写入数据，防止由于意外写操作而破坏原存储的信息。簇则是磁盘分配存储空间的基本单位。一个簇由若干个扇区组成，具体则由磁盘容量和存储格式决定。如FAT32中1簇等于8个扇区。一般1个扇区等于512字节。

每张盘片容量=盘片面数╳磁道数╳每道扇区数╳每扇区字节数

（3）硬盘存储器

硬盘是一种可移动磁头、固定盘片的磁盘存储器。

硬盘存储器容量=磁头数╳磁道数╳每道扇区数╳每扇区字节数

对硬盘分配存储空间时通常用柱面（cylinders）做单位。硬盘是由若干片硬盘片组成的盘片组，人们把一个硬盘中所有面的同一条磁道称为一个柱面。硬盘一般被固定在计算机机箱内，目前大量流行的移动硬盘采用USB接口技术，方便携带，容量大（一般在10G到100G之间），深受人们喜爱。

与软盘可比，其特点是：容量大、速度快。在使用前先进行格式化，在使用过程中要避免振动，以免损坏盘片造成整个硬盘报废。

（4）光盘存储器

光盘存储器是指利用光学方式进行读写信息的存储器。光盘可以分为只读光盘（CD-ROM）、一次写入型光盘（WROM）和可擦写光盘。光盘片的直径一般为5.25英寸，光盘信息记录密度比磁盘高。目前一般用户使用的光盘是CD-ROM，单片存储容量约为650MB；CD-ROM驱动器的速度通常以数据传输速率来衡量。数据传输率以每秒150KB/s为一倍速，则四倍速光盘驱动器的数据传输速率为600KB/s。

（5）优盘存储器

优盘由于其存储容量大（一般为32M，64M，128M），价格低，使用USB（通用串行总线）接口，方便携带、体积小等优点受到人们的喜爱。目前32M优盘不过几十元钱，逐渐成为人们装机必备之物。

四、输入输出系统

1、输入/输出控制方式

CPU控制输入输出设备工作有3种方式：程序查询方式、中断方式、直接存储器访问方式。

（1）程序查询输入/输出方式

程序查询方式在程序控制下与外设之间交换数据。其工作过程是首先应用程序向外设发出进行数据传输的控制信号，然后从外设读取外设状态，检查是否可以进行数据传送，若外设准备就绪，则进行数据传送；否则反复读取并检查外设状态，直到外设准备就绪再进行数据传送。注意：使用程序查询方式，在外设没有准备就绪或外设正在进行其他工作时只能等待，不能进行其他工作。

程序查询方式主要用软件方法来实现，工作效率低。

（2）中断方式

①中断概念

中断是主机在执行程序过程中，遇到突发事件而中断程序的正常执行，转去对突发事件进行处理，待处理完成后返回原程序继续执行。其中突发事件指程序执行中出现的除数为零、外部设备请求、断电等程序执行前不可预知的情况（即中断的条件）。

②中断的类型

中断分为软件中断（简称软中断）和硬件中断（简称硬中断）。硬中断又分为内中断和外中断，外中断可分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断。

③中断过程

指从外设发出中断请求到CPU对该中断请求处理完毕，返回原程序继续执行的过程。

中断过程是：中断请求→中断响应→中断处理→中断返回。

注意：计算机有多个中断源，有可能在同一时刻有多个中断源向CPU发出中断请求。在这种情况下，CPU不可能同时响应多个中断，CPU按中断的优先级顺序进行中断响应。

（3）直接存储器访问（DMA）方式

DMA方式指高速外设（一般指磁盘存储器）与内存之间直接进行数据交换，不通过CPU并且CPU不参加数据交换的控制。DMA方式下高速外设和内存之间进行数据传输需要使用总线。总线的使用权一般情况下由CPU掌握，但在DMA工作期间总线使用权交给DMA控制器使用，数据交换完成后交还给CPU。

2、输入/输出设备

输入设备是外界向计算机传送信息的装置。在计算机系统中，最常用的输入设备是键盘和鼠标，还有如光笔、数字化仪、数码照相机、图像扫描仪等。

输出设备的作用是将计算机中的数据传送到外部媒介，并转化成某种为人们所识别的形式。在微型计算机中，最常用的输出设备有显示器和打印机，还有如绘图仪等。

（1）显示器

计算机的显示系统由显示器、显示卡及相应软件构成。显示器和显示卡构成计算机显示系统的硬件部分。

①分类

按显示的内容可以分为字符显示器、图形显示器和图像显示器。

按显示的颜色分为单色显示器和彩色显示器。

按分辨率分为高分辩率、中分辩率和低分辩率显示器。

按使用的器件分为液晶显示器（LCD）和阴极射线管显示器（CRT）。

②显示器性能指标

- 分辩率：显示器的分辩率用屏幕上每列的像素数乘以每行的像素数来表示。如：800╳600、1024╳768等。

- 点间距：指显示器屏幕上像素间的距离。点间距越小，可使分辩率越高，图像越清晰。目前常用的有).28mm和0.26mm等。

- 灰度级：指像素的亮暗程度。彩色显示器的灰度级指颜色的种类。灰度级越多，图像层次越逼真清晰。

- 屏幕尺寸：用显示器屏幕对角线长度表示。目前常用的是15英寸、17英寸、21英寸等。

- 对比度：又称反差，指图像（字符）和背景的浓度差。

- 帧频：字符（图像）每秒种在屏幕上出现的次数。

- 行频：是电子扫描束从屏幕左边到右边的扫描速度。

- 扫描方式：有逐行扫描和隔行扫描两种。采用逐行扫描的图像稳定，使人眼不易疲劳。

（2）打印机

打印机是最常用的输出设备，一般分为针式打印机、喷墨打印机和激光打印机。

它们所采用的材料分别为色带、墨水和硒鼓。打印机按数据传输方式分为串行打印机和并行打印机。打印机按打印原理分为击打式和非击打式。非击打式打印机有热敏打印机、喷墨打印机、激光打印机等。

①热敏打印机：是利用打印头加热，在纸上形成字符或图形。这种打印机一般用于笔记本计算机。

②激光打印机：是利用激光扫描把打印的字符或图像在硒豉上形成静电潜象，然后转成磁信号，使磁粉吸附在纸上，经定影后输出。激光打印机的特点是：分辩率高，一般是300DPI（每英寸300个点）、600DPI、速度快（以页为单位印刷），噪音小，但价格高。

③喷墨打印机：是在打印头上有喷墨孔，打印时在需要打印的位置从喷墨孔喷出墨汁到纸上，形成字符或图形。这种打印机的特点：分辩率可达240DPI或更高，噪音小。

（3）调制解调器

调制解调器（Modem）既是输入设备又是输出设备。调制就是把数字信号转换成模拟信号。解调就是把模拟信号转换成数字信号。一般个人用户常通过Modem连接Internet，其传输速率的单位b/s，每秒的二进制位数即bps。

四、系统总线的组成与类型

系统总线是用于连接计算机中各部件（CPU、内存、外设接口等）的一组公共信号线。系统总线由数据总线（DB）、地址总线（AB）和控制总线（CB）等3组信号线组成。数据总线用于传输数据，地址总线用于传输地址，控制总线用于传输控制信号。常用的总线有4种，分别为ISA总线、VESA局部总线、PCI局部总线和MCA总线。

五、计算机接口

接口电路的作用是完成主机和外设之间信息形式的转换和信息传输，包括以下几部分：

1、显示卡（即显示适配器）

显示卡是主机和显示器之间的接口电路，它的作用是把主机要显示的字符、图形、图像经过显示卡电路的转换，用显示器可以接受的方式传送给显示器显示。

目前显示卡的两种显示方式为：字符显示方式和图形显示方式。

显示卡的显示标准主要有MDA（单色字符）、CGA（彩色图形）、EGA（增强图形）、VGA（视频图形阵列）、SVGA（超级视频图形阵列）。

2、硬盘接口

目前随着计算机技术的发展，硬盘正向智能化发展，使得硬盘与主机之间的接口走向标准化。常用的硬盘接口有：IDE接口、EIDE接口、Ultra DMA接口和SCSI接口等。

3、串行接口

串行接口由串行接口电路和串行接口信号线两部分组成。用串行接口进行数据传输时，数据是按二进制位进行传输的。目前计算机常用的串行接口标准是RS-232C。

4、并行接口

用并行接口进行数据传输时若干个二进制位同时传输。常用并行接口为打印机并行接口。

5、USB接口

USB是英文Universal Serial Bus的缩写，中文含义为“通用串行总线”，它是目前广泛应用的新型接口技术。USB使用一个4针插头作为标准插头，通过这个标准插头，采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来，并且不会损失带宽。USB需要主机硬件、操作系统和外设三方面支持才能工作。目前主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组，而且安装了USB接口插槽。Windows98及以上版本都支持USB接口。目前已经有数码相机、数字音箱、扫描仪、键盘、鼠标等很多USB外设问世。

典型例题：

1、CPU的主要功能是进行（     ）。

A、算术运算           B、逻辑运算

C、算术逻辑运算       D、算术逻辑运算与全机的控制

答案：D

分析：中央处理器（CPU），它包括运算器和控制器，其中运算器完成各种运算任务（包括算术运算与逻辑运算两大类），控制器根据指令的内容产生指挥其他硬件部件直辖市工作的控制信号。所以正确答案D。

2、CPU能直接访问的存储部件是（     ）。

A、软盘     B、硬盘     C、内存      D、光盘

答案：C

分析：内存与外存有一个重要区别：内存能够被CPU直接访问，而外存的信息只能由CPU通过输入输出操作来存取，不能与CPU直接交换信息。所以，当前CPU正在执行的程序、正在处理的数据都存在内存里，外存上保存的程序、数据只有先调入内存，才能再被CPU访问。换句话说，内存是工作存储器，外存是后备性的存储器，是内存的扩充与备份。内、外存组成这样一种层次结构，在存取速度、容量、价格几方面实现了合理的配合。本题正确答案是C。

3、如果一个存储单元存放一个字节，那么一个64KB的存储单元共有（     ）个存储单元，用十六进制的地址码则编号为0000~（     ）。

A、64000     B、65536     C、10000H     D、0FFFFH

答案：依次为B和D

分析：存储器的容量是指它能存放多少个字节的二进制信息，1KB代表1024个字节，64KB就是65536个字节。内存储器是由若个存储单元组成的，每个单元有一个唯一的序号以便识别，这个序号称为地址。通常一个存储单元存放一个字节，那么总共就有65536个存储单元。要有65536个地址，从0号编起，最末一个地址号为65536-1=65535，即十六进制FFFF。所以本题的两个正确答案依次为B和D。注意地址的编号都从0开始，因此最高地址等于总个数减1。

4、计算机中访问速度最快的存储器是（     ）。

A、RAM     B、Cache     C、光盘     D、硬盘

答案：B

分析：在微机存储器的层次结构里，内存、外存是两大层次，而内存又可分为高速缓冲存储器（Cache）和主存。主存是内存的主体，Cache也用半导体电路构成，访问速度很高，但容量很小，有的甚至就做在CPU芯片内，所以严格地说，Cache只起一个缓冲器的作用，其中保存着最近一段时间内刚刚从内存读来的信息。每当CPU要访问内存时，将先到Cache中查找，如果没有再到主存中去做实际的访问操作。所以，存取速度最高的是Cache，其次是主存（如果没有Cache则最高的就是主存）。所以本题的正确答案是B。

5、通常所说的CPU芯片包括（     ）。

A、控制器、运算器和寄存器组     B、控制器、运算器和内存储器

C、内存储器和运算器             D、控制器和内存储器

答案：A

分析：CPU芯片是微机硬件系统的核心，又称微处理器芯片，其中包括控制器、运算器和寄存器组。注意：CPU不仅包括控制器和运算器，而且包括寄存器组。寄存器组是CPU内部的一些存储单元，例如，存储程序运行状态的状态寄存器，存储正在运行指令的指令寄存器，存储将要执行的下一条指令地址的程序计数器，存储参与运算的数据及运算结果的累加器、寄存器等。所以正确答案是A。

6、在内存中，每个基本单位都被赋予一个惟一的序号，这个序号称为（     ）。

A、字节      B、编号      C、地址       D、容量

答案：C

分析：在内存中，通常是以字节为基本单位，所赋予的序号称为地址，在读写过程中都必须给出地址，才能进行读写。所以正确答案为C。

7、在微机的性能指标中，用户可用的内存储器容量是指（     ）。

A、ROM的容量                 B、RAM的容量

C、ROM和RAM的容量总和     D、CD-ROM的容量

答案：B

分析：ROM是只读存储器的英文简称，它对用户来说是只读而不能写的。只能有计算机生产厂商用特殊方式写入一些重要的软件和数据，如引导程序、监控程序等，断电后，其内容不会丢失。RAM是随机存储器的英文简称，由用户随时对其进行读写操作。CPU需要的数据只能从外存储器调入RAM，CPU根据程序来处理数据，处理完成的结果数据暂时存入RAM中。人们常说的可用的内存容量就是指RAM的容量。断电后，RAM中的数据将丢失。CD-ROM是只读光盘的英文简称。其特点也是一次性写入，写入的数据将永久保存在光盘上。CD-ROM属于外存，不属于内存。

8、5.25英寸软盘片外框上有一个矩形缺口，其作用是（     ）。

A、机械定位       B、“0”磁道定位

C、写保护作用     D、磁道的起点定位

答案：C

分析：5.25英寸软盘片的矩形缺口是写保护口，用于对盘片中的内容写保护，5.25英寸软盘用胶纸贴住此缺口不透光时即禁止写入，防止由于意外写操作而破坏原存储信息。

9、DRAM存储器的中文含义是（     ）。

A、静态随机存储器        B、静态只读存储器

C、动态随机存储器        D、动态只读存储器

答案：C

分析：RAM是随机存储器。随机存储器分为静态随机存储器和动态随机存储器。DRAM为动态随机存储器。半导体动态存储器DRAM的存储容量大，价格比静态存储器便宜。目前市场上多为动态随机存储器DRAM。

10、在不同的计算机中，字节的长度是固定不变的。设计算机的字长是4B，那么意味着（     ）。

A、该机最长可使用4B的字符串

B、该机在CPU中一次可以处理32位

C、CPU可以处理的最大数是24

D、该机以4个字节为1个单位将信息存放在软盘上

答案：B

分析：字节是计算机系统存储信息的基本单位，不同计算机中字节的长度是不变的，都占8位二进制位。字长是CPU一次处理的信息长度，不同计算机系统的字长是不同的。若计算机字长是4个字节，则意味着该机在CPU一次可以处理的信息长度为32位。

11、计算机的I/O设备和主机之间的数据传送可通过（     ）或（     ）实现，其中远距离的数据通信一般通过（     ）来实现。

A、串行接口     B、并行接口     C、双向接口      D、单向接口

答案：串行接口    并行接口     串行接口

分析：I/O设备和主机之间的数据传送可通过并行接口和串行接口实现。其中串行接口由串行接口电路和串行接口信号线两部分组成。目前计算机常用的串行接口是RS-232C接口。用并行接口进行数据传输时若干位二进制位同时传输，这种接口的传输距离比较短，所以一般要进行远距离数据通信，通过串行接口来实现。

12、高性能的多媒体计算机中，多采用（     ）。

A、PCI      B、EISA      C、ISA      D、MCA

答案：A

分析：一般性能的多媒体计算机可以采用ISA总线结构；较高性能的多媒体计算机可采用EISA总线结构，PCI是总线的新技术，可满足许多多媒体应用程序对数据传输速率的要求，PCI为32/64位总线，它的数据传输速率也从132MB/S发展到了2676MB/S，可以满足高清晰度电视信号与实时的三维目标实体化过程的要求。因此，高性能的多媒体计算机中，多采用PCI总线结构。

13、下列叙述正确的是（     ）。

A、指令中操作数规定准备招待的功能

B、断开电源后，DRAM中的内容便会丢失

C、在16位计算机中，一个字节由16位组成

D、软盘驱动器属于主机，软盘属于外设

答案：B

分析：指令由操作码和操作数（或者操作数的地址码）构成，其中操作码规定该条指令将要招待的功能，操作数只是操作的对象。一个字节总是由8个二进制位组成，16位计算机通常指的是其数据总线为16位。软盘驱动器和软盘片都属于I/O设备。主存中的RAM分为动态RAM（DRAM）和静态RAM（SRAM），RAM只要一断电，其内容便会全部丢失，故选B。

14、存储的内容在被读出后并不被破坏，这是（     ）的特性。

A、随机存储器     B、内存     C、磁盘      D、存储器共同

答案：D

分析：目前所使用的存储器一般都具有“非破坏性读出”的存取特性，即读出时并不破坏原来存储的内容，只有在写入新内容时才使原有的内容丢失。理解这个特性可以用录音磁带来做形象的类比：把录音带放入录音机内放送多遍，录音带上的内容依然如旧；只有当录入新内容时，原有的节目才被“洗掉”。对于用半导体电路构成的内存（包括随机存储器和只读存储器）、磁盘、磁带等外存，都有这样的特性。

15、激光打印机属于（     ）。

A、点阵式打印机        B、击打式打印机

C、非击打式打印机      D、热敏式打印机

答案：C

分析：打印机是另一种常用输出设备，从工作原理上可分为两大类：击打式与非击找式。击打式打印机（包括点阵式的、链式的等），通过“机头”向纸上打击而印出字符。其缺点是工作时噪声大，其优点是点阵式的比较便宜。非击打式的印字机（如激光式、喷墨式、热敏式等），工作时没有机件与纸面发生撞击，所以严格地说不应叫“打”印机，而应叫“印字机”。不过，人们习惯上还是称呼“激光打印”、“喷墨打印”等等。激光打印机印刷质量高、速度高、工作时噪声很小，但价格偏高。虽然它在工作时也有一道对纸张加热的工序，但那只是为 了固定印在纸上的墨粉，并不是通过加热才显出字符来，所以不属于“热敏式打印机”。

能力训练：

一、选择题

1、PIII微机是（     ）的计算机

A、8位    B、64位    C、16位     D、32位

2、微型计算机的分类通常以微处理器的（     ）来划分。

A、规格    B、芯片名    C、字长     D、寄存器的数目

3、以80386微处理器为CPU的微机是（     ）位的微型计算机。

A、8     B、16     C、32     D、64

4、ROM与RAM的主要区别是（     ）。

A、断电后，ROM内保存的信息会丢失，而RAM则可长期保存，不会丢失

B、断电后，RAM内保存的信息会丢失，而ROM则可长期保存，不会丢失

C、ROM是外存储器，RAM是内存储器

D、ROM是内存储器，RAM是外存储器

5、计算机存储器主要由内存储器和（     ）组成。

A、外存储器         B、硬盘         C、软盘         D、光盘

6、在下列设备中，不能作为微机的输出设备的是（     ）。

A、打印机     B、显示器      C、绘图仪      D、键盘

7、存储器是用来存放（     ）信息的主要部件。

A、十进制       B、二进制       C、八进制       D、十六进制

8、SRAM存储器是（     ）。

A、静态随机存储器         B、静态只读存储器

C、动态随机存储器工       D、静态只读存储器

9、16根地址总线的寻址范围是（     ）。

A、512KB     B、64KB     C、640KB     D、1MB

10、下面的四个叙述中，有一个是错误的，它是（     ）。

A、个人微机键盘上的Ctrl键是起控制作用的，它必须与其他键同时按下才有作用

B、键盘属于输入设备，但显示器上显示的内容既有机器输出的结果，又有用户通过键盘打入的内容，所以显示器既是输入设备，又是输出设备

C、计算机指令是指挥CPU进行操作的命令，指令通常由操作码和操作数组成

D、个人微机在使用过程中突然断电，内存RAM中保存的信息全部丢失，ROM中保存的信息不受影响

11、在微机中，VGA的含义是（     ）。

A、微机的型号     B、键盘的型号     C、显示标准      D、显示器型号

12、CD-ROM是一种大容量的外部存储设备，其特点是（     ）。

A、只能读不能写      B、处理数据速度低于软盘

C、只能写不能读      D、既能写也能读

13、在CPU中，指令寄存器的作用是（     ）。

A、用来保存后续指令地址

B、保存当前正在执行的一条指令

C、保存将被存储的下一个数据字节的地址

D、保存CPU所访问的主存单元的地址

14、数据一旦存入后，不能改变其内容，所存储的数据只能读取，但无法将新数据写入的存储器，叫做（     ）。

A、磁芯      B、只读存储器      C、硬盘      D、随机存取存储器

15、电子计算机的算术/逻辑单元、控制单元及存储单元统称为（     ）。

A、UP     B、ALU     C、CPU     D、CAD

16、磁盘存储器的主要技术指标有4项，下面不属于这4项指标之一的是（     ）。

A、存储容量     B、盘片数     C、磁道尺寸      D、寻址时间

17、微机外存是指（     ）。

A、RAM      B、ROM      C、磁盘      D、虚拟盘

18、磁盘上的磁道是（     ）。

A、记录密度不同的同心圆          B、记录密度相同的同心圆

C、一条阿基米德螺线              D、两条阿基米德螺线

19、在程序查询方式下控制外设，（     ）可进行数据传送。

A、随时                      B、外设准备就绪时

C、外设没有准备就绪          D、外设正在进行其他工作时

20、中断过程的顺序是（     ）。

①中断请求    ②中断响应    ③中断处理     ④中断识别    ⑤中断返回

A、①②③④⑤    B、①②④⑤    C、①③②⑤    D、①②③⑤

21、关于DMA传递方式的特点，其中不正确的是（     ）。

A、数据从外设读到CPU，再从CPU把数据送到内存

B、DMA方式指高速外设（一般指磁盘存储器）与内存之间直接进行数据交换

C、数据传输需要使用总线

D、在DMA期间总线使用权是交给DMA控制器的

22、（     ）是指从CPU芯片上引出的信号。

A、系统总线     B、地址总线     C、局部总线      D、标准局部总线

23、软盘上的扇区标志在（     ）是建立。

A、低级格式化     B、格式化     C、存入数据     D、建立分区

24、某种双面高密度软盘片格式化后，若每面有80个磁道，每个磁道有18个扇区，每个扇区存512个字节，则这种软盘片的容量是（     ）。

A、720KB    B、360KB    C、1.2MB     D、1.44MB

25、下面是关于磁盘的四条叙述，其中正确的一条是（     ）。

A、软盘格式化后，可以在任何微机上使用

B、装在硬盘上的信息可以直接读入CPU进行处理

C、可以用A驱动器或C驱动器启动DOS系统

D、装在软盘上的信息必须经过硬盘才能被计算机处理

26、微型计算机系统采用总线结构对CPU、存储器和外部设备进行连接。总线通常由三部分组成，它们是（     ）。

A、逻辑总线、传输总线和通信总线

B、地址总线、运算总线和逻辑总线

C、数据总线、信号总线和传输总线

D、数据总线、地址总线和控制总线

27、微型计算机内存储器是（     ）。

A、按二进制位编址          B、按字节编址

C、按字长编址              D、根据微处理器型号不同而编址不同

28、硬盘工作时应特别注意避免（     ）。

A、噪声      B、震动      C、潮湿      D、日光

29、光驱的倍速越在，（     ）。

A、数据传输越快              B、纠错能力越强

C、所能读取光盘的容量越大    D、播放VCD效果越好

30、分辨率为1280╳1024，256种颜色的17英寸显示器的显存容量至少应为（     ）。

A、1MB     B、2MB     C、4MB     D、8MB

31、Cache和RAM一般是一种（     ）存储器。

A、随机存取     B、顺序存取     C、先进先出存取     D、先进后出存取

32、Cache存储器一般采用（     ）半导体芯片。

A、ROM      B、PROM      C、DRAM      D、SRAM

33、主存现在主要由（     ）半导体芯片组成。

A、ROM      B、PROM      C、DRAM      D、SRAM

34、计算机的主机包括（     ）。

A、运算器和控制器       B、CPU和磁盘存储器

C、硬件和软件           D、CPU和主存

35、5.25英寸软盘上的DS，DD标记的意义是（     ）。

A、单面单密度     B、单面双密度

C、双面单密度     D、双面双密度

36、5.25英寸软盘片外框上的一个矩形缺口，其作用是（     ）。

A、机械定位       B、“0”磁道定位

C、写保护作用     D、磁道的起点定位

37、5.25英寸软盘片内圆边上有一个小圆孔，其作用是（     ）。

A、机械定位       B、“0”磁道定位

C、写保护作用     D、磁道的起点定位

38、软盘驱动器在寻找数据时，（     ）。

A、盘片不动，磁头动        B、盘片动，磁头不动

C、盘片和磁头都动          D、盘片和磁头都不动

39、3.5英寸软盘片上的一个矩形孔，其作用是（     ）。

A、写保护作用       B、“0”磁道定位

C、机械定位         D、磁道的起点定位

40、在磁盘存储器中，无需移动磁头即可读取的一组磁道称为（     ）。

A、单元     B、扇区      C、柱面      D、文卷

41、CPU控制外设工作的方式有（     ）。

①程序查询输入/输出方式

②中断输入/输出方式

③DMA输入/输出方式

A、①    B、①+②    C、①+③    D、①+②+③

42、标准接口的鼠标器一般连接在（     ）。

A、并行接口上      B、串行接口上

C、显示器接口上    D、打印机接口上

43、微处理器Pentium4的主频高达1500MHz，制造它的美国公司是（     ）。

A、IBM公司     B、Intel公司      C、Microsoft公司      D、AMD公司

二、填空题

1、光驱用倍速来表示数据的传输速度，其中4倍速是指每秒钟传输________KB的数据。

2、显示器的分辨率用___________来表示。

3、在磁盘中，信息存放在若干个同心圆上，这些同心圆称为__________。具有相同直径的所有磁道的组合称为________。

4、微机中常把CD-ROM称为_______光盘，它属于_______存储器。

5、CRT显示器也叫___________显示器，是目前台式机显示器的主流。

6、CGA、EGA、VGA这三种显示器中，显示性能最差的是________。

7、在微机系统中的总线由__________、____________和___________组成。

8、某机器有32根地址线，直接寻址范围可达________MB。

9、目前常用的微型计算机总线类型有________、_________、_________和_________。

10、显示卡的分辨率为800╳600的情况下，颜色数量是16种，则显示缓冲区为_______。

11、不论数据的多少，软盘上的信息是按________和________存放的。

12、计算机可以直接执行的指令一般包括____________和___________两部分。

13、显示器三大技术指标为________、点间距与恢度级。

参考答案：

一、选择题

1、D   2、C   3、C   4、B   5、A   6、D   7、B   8、A   9、B   10、B

11、C  12、A  13、B  14、B  15、C  16、C  17、C  18、A  19、B  20、D

21、A  22、C  23、B  24、D  25、C  26、D  27、B  28、B  20、A  30、B

31、A  32、D  33、D  34、D  35、D  36、C  37、D  38、C  39、A  40、C

41、D  42、B  43、B

二、填空题

1、600    2、屏幕上每行的象素数乘以每列的象素数

3、磁道   柱面     4、只读     只读      5、阴极射线管

6、CGA   7、地址总线  数据总线  控制总线     8、232B或4GB

9、ISA总线   PCI总线    VESA总线   MCA总线

10、256KB   11、扇区   磁道    12、操作码    地址码    13、分辨率

第一节  计算机系统维护概述

一、计算机系统维护的意义

计算机是人们经常使用操作的智能化工具，如果使用操作不当、系统参数设置不对、人为干扰(如计算机病毒)以及客观环境干扰(如掉电、电压不稳)等则会造成计算机不能正常工作，也就是计算机发生了故障。计算机系统发生的故障可分为3大类：一类是由计算机系统硬件电路产生的故障，称之为硬件故障；第2类是计算机系统的软件遭到破坏，或者配置的系统参数的破坏等因素导致系统无法正常工作而产生的故障，称之为软件故障；第3类是计算机系统中的数据遭到破坏导致计算机在某一领域或行业不能正常运用的故障，称之为数据故障。

硬件维护分为硬件维修和日常维护。硬件维修分为芯片级维修和一般性维修(一级维修或称板级维修，其维修对象是设备的某一部件，其维修方法主要是通过简单的操作（如替换、调试等）来定位故障部件，并予以排除；二级维修，是对元、器件的维修，通过专用测试仪器来定位部件有故障的元件、器件，从而达到排除故障的目的。)。芯片级维修需要具备计算机原理和相关知识，再加上使用一些专用的维修设备和工具的技能。这类维修常常由计算机专业技术人员来进行。而一般性维修是指部件的更换。随着计算机生产的标准化和通用化，绝大多数部件都是通用的，因此只要检测到机器是哪一块部件有问题就可以进行更换。一般性维修并不需要很深的计算机知识，但是需要了解计算机部件的功能、用途，能够识别同一功能不同类型部件产品的好坏，还要熟练掌握诊断软件的使用方法和了解计算机部件的工作原理。由此可见，硬件维护的知识应该包括计算机部件的性能鉴别、故障所在部件的诊断以及如何更换部件等。

软件维护包括的内容比较多，首先是如何让计算机工作，其次是如何让计算机更有效地工作；针对不同的操作环境面临的问题有所不同。例如，某个汉字系统不能正常运行，那么首先要了解该汉字系统对环境的要求，需要如何设置配置文件，如何制做启动文件等等，这就需要用户将这些问题都搞清楚，然后，通过适当地调整参数和编写相应的批处理程序才能达到运行该汉字系统的目的。再如，当运行一个比较大的软件时，系统提示“因内存不够”而不能运行，这时就必须知道系统对内存是怎样管理的，如何在常规内存中“扩大空间”以满足大程序的运行。计算机的软件维护内容繁多，很多技术都可以被包括在软件维护技术中。因此，计算机软件维护可认为是维护机器正常运行所涉及到的软件技术。

数据维护主要包括数据备份和数据修复等工作。

二、主要硬部件维护与使用

本节介绍的硬部件维护与使用仅限于微型计算机的主要部件，即指主机板、硬盘驱动器、软盘驱动器、键盘、鼠标器和光盘驱动器等。

1.主机板的维护

主机板又称为系统板或母板，是微型计算机的核心部件，主机板上一般装有CPU，ROM，BIOS，RAM，I/O控制电路，扩充插槽，键盘接口，鼠标器接口及各种开关插接件。

系统板常有下列故障：

①内存条(RAM)损坏引起的故障，更换某一内存条；

②支持CMOS电路工作的干电池失效，全部更换新的锂电池；

③CPU芯片烧坏，不能工作，更换CPU芯片；

④插接件松动，连接性故障，将各种插槽上的板卡插好，各种连接线的连接插头接好，主板上的芯片插好；

⑤主机板跳线开关的设置引起的故障，将主机板所有跳线开关和乒乓开关按性能要求设置；

⑥主机板上的各种接口控制卡引起的故障，具体排除方法是逐个从主机板中I/O插槽上取下各种控制板卡以及各I/O设备插头。每取下一块控制卡后，将机器重新启动一次，观察故障现象是否消除或变化。若取下某一控制板卡，故障现象消失，则可确定刚刚取下的控制板卡有故障。

2.硬盘的维护

硬盘驱动器的结构比较特殊，它的磁盘片和机械部分密封在一个金属腔体内形成盘体；它的控制电路部分集中在一块印刷电路板上形成驱动卡，驱动卡固定在盘体上，形成一个完整的驱动器，它再与插在系统板插槽上的硬盘驱动器适配器板(或卡)相连。

目前PC机常用的硬盘机如果按盘的直径大小来分，有5.25英寸、3.5英寸、2.5英寸及1.8英寸几种，其容量一般在几十兆、几百兆到几个GB不等。硬盘机的性能指标主要有盘径、磁头数、柱面数(磁道数)、每磁道扇区数、数据传输率、转速、接口类型、重量等。

使用硬盘时应注意以下一些问题：

(1)零磁道的保护

(2)保持使用环境的清洁

(3)注意防静电

(4)减少震动与冲击

(5)环境温度要适宜

硬盘驱动器是否已有硬件故障存在，可以通过将硬盘进行“新盘处理”来确定，其方法如下：

第一步是对硬盘进行低级格式化，可以调用CMOS中的硬盘应用程序；进行低级格式化，其优点可避免病毒感染，一般情况下，CMOS中不会有“病毒”存在。也可以在软驱上启动正版DOS（或原配DOS)，再调用外部命令形式的低级格式化程序，比如QAPLUS程序、DM程序、NORTON程序中都有低级格式化功能程序可以调用。

第二步是对硬磁盘进行分区，在完成第一步后，需要用A盘重新启动DOS系统，注意DOS版本仍用原版盘，然后再调用FDISK.COM应用程序，对硬盘进行分区，用户可根据需要把硬盘划分为若干个逻辑盘C，D，E，...等。

第三步是对硬盘进行逻辑格式化，在A盘上调用FORMAT.COM应用程序对每个逻辑磁盘进行格式化。

如果上述三个步骤操作失败，才可以认为硬盘存在硬件故障，必须送专业维护部门进行修理。如果顺利完成了上述三步骤，则硬盘只是软故障(可能由病毒等原因引起)。接着可以拷贝备份文件，装入应用软件，恢复系统正常工作。

3.软盘驱动器与软盘的维护

(1)软盘

(2)软盘驱动器

(3)驱动器的日常维护

4.显示器的便用与维护

显示器是人机对话的窗口，是用户监视计算机应用系统工作的重要手段。系统的许多故障虽然在显示器上显示，但显示器的故障与其它外设故障相比，其产生的故障率较小，即使出现故障，其故障源多在显示器适配器及接插件上，出现在显示器内部较少。因此，使用和维护显示器只要注意以下几个方面：

①显示器是一个静电设备，很容易吸尘，所以需要定期对显示器除尘。

②搬运显示器时，应将电源线和信号电缆线拔下来。长途搬运时，应放回原来包装箱内。

③不要将盛有水的容器放在显示器机壳上，以免水流入机内引起短路，造成元器件损坏。

④有许多应用软件，如汉字操作系统CCBIOS2.13、制图软件AUTO CAD和印刷电路板辅助设计软件TANGO等，在第一次使用时，都要按照PC机的配置情况，如显示器的类型或打印机的类型等进行设置。另外，在PC机发生某些故障时，也要对系统进行重新设置。所以，应该知道所用显示器的类型特别是适配器的类型。

⑤拔插电源线和信号电缆线时，应先关机，否则会损坏接口电路元件。

⑥在PC机的主板上有一个设置外围设备的DIP开关，其中包括显示器类型和显示方式的设置，在一些显示适配器板上也有一个或多个DIP开关或跳接线，用来设置适配器的工作状态。在显示器正常工作时不可随意改动。但在更换不同类型显示器时，就要根据显示器或适配器的类型，按照使用手册来重新设置。

⑦将显示器调节旋钮调到最佳状态。

5.键盘与鼠标器的使用与维护

键盘是最常用的、最基本的输入设备，用户的各种命令、程序和数据都是通过键盘和鼠标器输入到微机中。键盘可通过1根五芯电缆接插到机内的键盘插座里，其键数有83，101和102键3种。

鼠标器分为机械式和光电式两种。

(1)键盘的使用与维护

(2)鼠标器的使用与维护

# 电脑维护

在管理和使用计算机当中，经常会碰到一些大大小小的问题，掌握一些家用电脑的软硬件维护知识，就不至于一碰到问题就去求人。

## §1  家用电脑的日常维护

### 一、有一个良好的使用环境。

家用电脑的对环境要求和电视机、录像机等家用电器差不多。应避开化学气体、灰尘等污染源。环境温度不能太高，夏天最好开空调，在潮湿天气可去湿。

要保证家用电脑有良好的通风条件，不许把书籍等物品放在显示器及机箱的通风孔上，挡住它们的通风。

### 二、合理供电及开关机器

1、家用电脑要和空调等大功率电器设备分开供电，因为它们的启停会使电网电压发生急烈起伏及脉冲干扰，影响机器的正常工作。有条件时，可配备不间断电源即UPS。既能保护资料不丢失，又能减少干扰。但不要配交流稳压器。

2、电源工作时，其排风扇必须正常运转，否则会引起机箱内的元器件过热而损坏。因此要注意，若开机时听不到排风扇的声音，就要检查一下电机是否卡住或烧坏，在风扇故障排除后，才能开机工作，以免造成更大的损失。

3、主机与任何外部设备连接时，必须关断电源。同样，严禁带电插拔计算机的接口卡及接插件。

4、不要在开机情况下搬动家用电脑，也不要使它受到振动。以免损坏硬盘。

5、不要频繁快速开关计算机的电源。家用电脑的开关电源在关机后，其内部有一个恢复过程，这时马上重新开机会使电源损坏。所以必须等待3秒钟左右，才能重新开机。

6、家用电脑长期不用，它的接插件容易发生接触不良，里面蓄电池也会的损坏。因此，经常通电使用，对保证家用电脑的完好有很大好处。

7、在关机时一定要按要求退出Windows。

### 三、注意信息备份及硬盘文件管理

为了防止硬盘突然损坏造成丢失，必须经常用软盘把硬盘上的资料文件备份出来。

软盘要存放在干燥的地方，需要时可放入干燥剂，防止软盘发霉。当软盘发霉后（将软盘对着光源查看，发现磁盘表面有不反光的斑点，就说明已经发霉了），就不能再使用，以免弄脏驱动器的磁头。

要专门为自己的资料文件建立自己的文件夹，不要和系统文件放在一起。更不要随便删除或移动系统文件及文件夹。

## §2  CMOS RAM中BIOS参数的设置和修改

### 一、ROMBIOS及CMOS SETUP

家用电脑的基本输入输出驱动程序已经固化在ROM中，称为ROM BIOS。大家知道，ROM 中的内容是不能改变的，但计算机系统的硬件配置是可变的。为此在家用电脑中有一块CMOS RAM存储器来用于保存系统的硬件配置参数和系统实时时钟信息等。例如硬盘的类型、RAM的数量、系统时间及日期。这块电路用碱性电池供电，保证在关机时数据不会丢失和时钟正常运行。在ROMBIOS中有一个SETUP程序，可以对RAM中的参数进行设置和修改。这些参数设置是否正确，直接影响机器能否正常工作和性能的发挥。

品牌机如IBM，HP，COMPAQ等都有自己的BIOS SETUP程序，而兼容机多数采用AM I和Award公司的BIOS SETUP。SETUP提供菜单式环境，使用很方便，其使用方法大同小异。这里只介绍使用最多的Award公司的BIOS。

如出现以下情况，需要进入SETUP程序，查看或改变CMOS RAM的某些信息：

·第一次安装系统时；

·更换CMOS RAM的后备电池以后；

·增加、减少或更换系统部件（如更换了一个容量更大的硬盘）后；

·需要改变启动方式（如将先从A盘启动改为先从C盘启动）或改变口令；

·系统硬件并无变化，但某些部件工作不正常，怀疑系统配置不正常。或屏幕显示配置出错。

### 二、 SETUP的进入和主菜单

在运行SETUP改变系统设置以前，一般要打开全部外部设备的电源，使SETUP程序能测试到这些设备的存在。

大多数家用电脑在启动时都会在屏幕上提示用户按哪些键可进入SETUP，对使用Award BIOS 的微机在启动自检时，会在屏幕下部显示：

Press <Del>, to enter SETUP（按<Del>键可进入SETUP程序）

按下右边数字小键盘的<Del>键，就可进入SETUP程序，假如设了口令，必须输入正确的口令以后才能进入。进入CMOS后，可以看到如图6-1所示的主菜单画面，各个选项含义如下：

1、STANDARD CMOS SETUP（标准CMOS设置）

包括系统日期、时钟、软/硬盘配置、显示卡类型及键盘类型等基本配置信息。

2、BIOS FEATURES SETUP（BIOS特性设置）

包括防病毒保护、CACHE、系统启动参数、键盘参数等较高级的设置。

3、CHIPSET FEATURES SETUP（芯片组特性设置）

包括内存读写时序、视频CACHE、I/O延时、板上集成串并口、软驱接口、IDE接口特性等深入系统内部的设置。

4、POWER MANAGEMENT SETUP（电源管理设置）

主要是系统节能参数设置。

5、PNP AND PCI SETUP（即插即用和PCI总线参数设置）

主要用于ISA、PCI总线占用的IRQ和DMA通道资源分配和PCI插卡的即插即用功能的设置。

| ROM PCI/ISA BIOS (<TX97-E>) CMOS SETUP UTLITIES AWARD SOFTWARE , INC |
| --- |
| STANDARD CMOS SETUP BIOS FEATURES SETUP CHIPSET FEATURES SETUP PNP AND PCI SETUP LOAD BIOS DEFAULTS LOAD SETUP DEFAULTS | SUPPERVISOR PASSORD USER PASSORD IDE HDD AUTO DETECT HDD LOW LEVEL FORMAT SAVE & EXIT SETUP EXIT WHOUT SAVING |
| Esc：quit F10：Save & Exit Setup | ↑↓→←：Selete Item （Shift）F2：Change Color |
| Time，Date，Hard Disk Type … |

图6-1  AWARD SETUP的主菜单

6、LOAD BIOS DEFAULTS（调入BIOS默认配置信息）

选这一项通常可使系统启动，但性能不是最佳。

7、LOAD SETUP DEFAULTS（调入SETUP默认配置信息）

8、SUPERVISOR PASSWORD（超级用户口令设置）

9、USER PASSWORD（普通用户口令设置）

10、IDE HDD AUTO DETECTIONIDE（硬盘参数自动探测）（一般都可正确识别）。

11、HDD LOW LEVEL FORMAT（硬盘低级格式化）

12、SAVE & EXIT SETUP（保存配置信息并退出BIOS设置程序）

13、EXIT WITHOUT SAVING（不保存配置信息，退出BIOS设置程序）

按动上下箭头键，可移动光条到需要的选项上（窗口最下面一行显示该选项的功能），按Enter健，进入该功能，

### 三、标准CMOS设置

标准CMOS参数设置包括时间、日期和外部设备的参数设置，其菜单窗口见图6-2。标准设置包括日期、时间、硬盘、软盘、显示器和键盘的设置。按上下箭头键可移动光标进行选项，按翻页键Page Up或Page Down键可改变设置参数。

1、Date：设置系统日期

2、Time：设置系统时间

3、Primary Master：设置IDE1主硬盘的参数。

4、Primary Slave：设置IDE1从硬盘的参数。

5、Secondary Master：设置IDE2主硬盘的参数。

ROM PCI/ISA BIOS (<TX97-E>)

STANDARD CMOS SETUP

AWARD SOFTWARE, INC.

| Date (mm:dd:yy)：Sat，Jul 12 1997 Time (hh:mm:ss)：16：50：28 |
| --- |
| HARD DISKS | TYPE | SIZE | CYLS | HEAD | PRECOMP | LANDZ | SECTOR | MODE |
| Primary Master： | Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Primary Slave： | Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Secondary Master | Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Secondary Slave： | Auto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auto |
| Drive A：None |  |  | Base Memory： | 640k |  |
| Drive B：None |  |  | Extended Memory： |  |  |
| Floppy 3 Mode Support：Disabled |  | Other Memory： | 384k |  |
| Video ：EGA/VGA |  | Total Memory： | 65536K |  |
| Halt On：All Errors |  |  |  |  |
| ESC：Quit | ↑↓→←：Select Item | PU/PD/+/- ：Modify |
| F1 ：Help | (Shift) F2：Change Color |  |

图6-2  标准BIOS设置菜单

6、Secondary Slave：设置IDE2从硬盘的参数。

在主板上有两个IDE插座，每个插座可插一根扁平电缆，每根电缆可接两个硬盘（或光驱），即IDE1主、IDE1从、IDE2主和DE2从硬盘。每个硬盘都可单独设置，一般只要选择好型号（TYPE）后，其它参数能自动产生。此项型号可在None（无）、Auto（自动检测）、User（用户自选）三种中选取。一般选Auto最省事，每次开机时会自动接在接口上的硬盘有无及型号，但要增加一点检测时间。若选User，则须运行主菜单中的硬盘参数自动探测一项，以填入其它参数。

7、Drive A：软驱A的类型设置，如1.44M 3.5 in；1.2M 5.25 in等。

8、Drive B：软驱B的类型设置。

9、Floppy 3 Mode Support：这是一种日本采用的软驱标准，这种软驱的外形为3.5 in，但其容量只有1.2M。一般设为Disable（禁止）。

10、Video ：显示类型的设置，一般选EGA/VGA。

11、Halt On：这是设置计算机在何种情况下发生停机。

### 四、其它设置

#### 1、开机口令设置

1）开机口令检查方式设置

在BIOS FEATURES SETUP（BIOS特性设置）的Security Option（安全选择）中进行。检查方式有两种：SETUP和SYSTEM。默认方式为SETUP，即只有在用户想进入BIOS设置时才提示用户输入超级用户口令。若改为SYSTEM，则每次打开机器时屏幕均会提示输入口令（普通用户口令或超级用户口令），不知道口令则无法使用机器。

2）开机口令设置

开机口令分超级用户（SUPPERVISOR PASSORD）与一般用户（USER PASSORD）口令，普通用户无权修改BIOS设置。光标移到主菜单的SUPPERVISOR PASSORD或USER PASSORD项，打回车键，屏幕上显示：

Enter Password（输入口令）：

你输入口令并按回车键后，屏幕又显示：

Confirm Password（确认口令）：

你再输入一次新口令，两次输入的口令一样，才被接受。

3）取消开机口令

光标移到主菜单的SUPPERVISOR PASSORD或USER PASSORD项，打回车键，屏幕上显示“Enter Password（输入口令）：”时打Enter（回车）键即可。

#### 2、病毒检查（Virus Warning）

在主菜单中选择BIOS FEATURES SETUP进入BIOS特性设置菜单，将Virus Warning选项设置为Enable；机器中如存在引导型病毒要修改硬盘的主引导区就会发出警告。但Windows95安装时，要向引导区写入一些信息，应将它设为Disable

#### 3、加快启动速度

一般家用电脑启动时先进行自检（内存及软驱），为节省时间，可在BIOS特性设置菜单中将Quick Power On Self Test（快速开机自检）设为Enable（允许）（不过刚买的机器最好设为Disable，以检测内存的可靠性）。

#### 4、改变启动顺序

家用电脑启动时一般先从软盘引导DOS系统。这对从硬盘引导系统的用户，要浪费一些时间。可在BIOS特性设置菜单中将Boot Sequence：（系统启动顺序）选择为C，A。（其它还有A，C；CD-ROM，C，A等选择）

### 五、SETUP的退出

对于前面各种参数设置的任何修改，必须将修改结果存回CMOS RAM，可以把光条移到SAVE & EXIT SETUP项打回车键或直接按F10 键，再打“Y”保存退出。

如果你不想要以前的修改，你可按Esc键或在EXIT WITHOUT SAVING项退出。

## §3  微机故障的简单处理

### 一、有关计算机维修的一般常识

个人计算机使用时间长了，免不了会发生故障，找出产生故障的原因并排除故障，即计算机维修。虽然计算机维修一般由专业维修人员来进行，但我们这里给大家介绍的维修方法，是针对非专业维修人员的，只要有计算机使用经验和一般的电常识，就可以掌握。这些方法是基本的和十分有效的，即使是专业的计算机维修人员，也常常使用这些方法。掌握这些方法以后，可以解决大家碰到的很多故障。

#### 1、计算机故障的分类

计算机的故障有两大类，第一类是软件故障，它们是由软件或计算机病毒引起的，组成计算机的元器件没有问题，对这类故障，只要把相应的软件、机器设置等恢复正常，或清除病毒，系统即可重新正常工作。第二类为硬件故障，这类故障是由于机器的元器件损坏引起的，对这类故障，一般要找出产生故障的部位，更换坏的元器件，即进行硬件维修。这类故障的维修要困难一些。根据多年经验，很多计算机发生的所谓故障，是操作不当，机器根本没有问题，如电源开关未开，电缆未接好，接插件松动或插歪。也有软件、设置或病毒引起的。有些故障表面上很像硬件故障，但实际上仍是软件故障。所以一发现故障，首先要检查供电、接线、开关、系统设置、是否感染了病毒和软件是否有问题，最后才检查硬件。

即使发生硬件故障，也不一定要把全套计算机送到修理部去。硬件维修分为一级维修和二级维修两种，一级维修只把故障定位到部件（板级），二级维修要把故障定位到元器件，即找出损坏的元器件并进行更换。只有二级维修才需要专业维修人员及专门维修仪器设备。现在个人计算机的多数板卡价格都比较便宜，所以对一些价格不高的板卡，通常只进行一级维修，即找出损坏的板卡，买一块换上。对于价格较高的部件如显示器、主机板，在确定故障部位后，把它们拆下来送到维修部，也比把整套机器搬去要方便经济得多。

#### 2、从维修角度看家用电脑的结构

从外观看，家用电脑由主机箱、键盘、鼠标和显示器等组成。

主机箱中装有电源、主机板、软盘驱动器、硬盘和有关插卡。其中主机板上装有CPU、内存、I/O总线通道（插槽）和各种接口电路。显示器和声卡接口可以有专门的插卡，也有些（整合型）主机板就包括有显示卡、声卡和Modem（调制解调器）的全部功能。

#### 3、计算机维修的一般方法

1）原理分析法

详细了解家用电脑的每块线路板、每个元器件的工作原理和作用，即使对专业维修人员也难以做到。但是只要我们对家用电脑的基本工作原理和各部件的作用有大概了解，就可以给故障作大致的定位。例如，家用电脑的Windows已经引导成功，但应用软件不能使用，则硬件一般没问题。显示器已有显示，则CPU、电源、显示卡和显示器也不会有故障。原理分析法是其它维修方法的基础，只有确定了故障的大致部位后，才能对故障部位进行进一步的确定。

对家用电脑原理了解越多，使用经验越丰富，故障定位也就越准确。前面讲的家用电脑的基本组成和后面介绍的家用电脑正常开机过程，就是原理分析法的基础。

2）交换法

假如有两台相同的机器或有备份部件，利用交换法是一种最简单有效的方法。交换法就是用性能相同的部件进行替换，观测故障的变化，以确定故障的部位。显而易见，如果用好的部件去替换被怀疑的部件以后，故障消失，那么可以初步确定换下来的部件是坏的；如果故障未消失，则说明故障在别的部位。换下来的部件是否确实坏了，还要重新插入观测，以排除因接触不良引起的故障。

交换的部件可以是插卡，也可以是键盘、显示器、打印机等外部设备。例如，假如打印机不能打印，故障原因可能是软件、多功能卡、打印机电缆，也可能是打印机。利用交换法，很快就可确定。

需要特别注意的是，在插拔各部件之间的连线或插卡以前，首先要关断电源。在通电情况下进行插拔，会造成更多的损坏。另外在插拔以前，还要注意记住连接的方向和位置，以免重新插入时搞错。某些连线一旦插错，也会使你的计算机产生更严重的损坏。在插入插卡时，要注意卡上的铜箔线与插座上的铜片对准，不要插歪，而且要插到底。

对不懂电知识的老年人，最好不要插拔主机箱里面的部件。

3）插拔法

由于家用电脑采用总线结构，假如插卡上有短路，会使CPU不能正常工作。如果开机后，电源指示灯亮，而机器没有显示和自检过程，即发生死机，一般都可用插拔法确定故障所在部位。具体做法是：

逐个拔下机内的插卡，每拔下一块插卡，将微机启动一次，观看故障是否有变化。如果取下某一块卡以后故障消失，则可初步确定这块卡有问题。例如，可以先拔下多功能卡，即可排除多功能卡引起的故障。当所有的插卡全部拔完，只剩下电源和主机板，如接通电源后能听见自检声，说明主机板工作基本正常。如果仍没有自检声，则毛病可能出在主机板或电源上。

#### 4、家用电脑的正常开机过程

正常的家用电脑开机以后，主机及显示器的电源指示灯马上会亮，而且主机箱后面的排风扇开动，产生轻微的声音。1～2秒钟后，显示器上有信息显示，并开始自检，在检查内存时伴有滴滴滴声音，在检查软硬盘时，软盘驱动器指示灯及硬盘指示灯（H.DISK）会轮流亮一下，软盘驱动器也有动作（若CMOS SETUP的BIOS特性设置中的Quick Power On Self Test设为Enable，则不检查软硬盘）。自检结束后，喇叭响一声嘟，表示自检通过。接着软盘驱动器指示灯亮，若其中有系统盘，便从软盘启动，否则便从硬盘启动。假如这一过程正常，说明硬件没有问题。

### 二、常见操作错误及故障判断处理

下面将一些常见故障现象的简单处理方法举例说明。因为各机器的硬件与软件不同，所产生的故障现象及提示有所不同。下面所举的例子仅作参考。

例1

故障现象：在操作过程中发生死机，具体表现为鼠标不动，按键盘无反应。

处理方法：

1、同时按下Ctrl、Alt及Del三个键，松开后会出现“关闭程序”对话框，根据提示单击“结束任务”或“关机”，若一次不行，可多按几次。

2、若这个方法实在解决不了，可按机箱面板上的“Reset”按钮，重新启动系统。

3、若“Reset”按钮也不起作用，则只好关闭电源，过一会再开机。对新式的ATX机箱甚至要拔掉电源插头，重新插上再开机。

例2

故障现象：所有指示灯都不亮，屏幕无显示并且无响声，主机的排风扇也不动。

处理方法：

1. 检查设备的电源插头是否已插到有电的电源插座上。

2. 检查与系统连接的电缆是否牢固。

3. 系统设备和电源设备的开关是否处于ON位置。

4. 电源配电板是否有电。

假如前面检查没有发现问题，则可能是主机电源或主机板有故障。

例3

故障现象：微机通过自检但不能引导系统，屏幕上有下面或类似的各种显示：

Invalid system disk (没有系统盘)

Bad or missing Command Interrupter（坏的或找不到命令文件）

Missing Operating System  （找不到操作系统）

Non system or disk error   (无系统盘或磁盘出错）

DISKETTE Boot failure（磁盘引导失败）

处理方法：

1、检查软盘驱动器中是否插着没有系统的软盘，若有，拿出后再击任意一键再启动。

2、若还不能启动，用完好的系统软盘启动机器，然后检查有无C盘。若有，可能是C盘上的系统丢失。用杀病毒软件检查并清除病毒或重新安装Windows。

3、若没有C盘，检查 CMOS RAM的Setup设置是否正确。用“硬盘参数自动探测”功能检查硬盘是否存在。

4、若检查不出硬盘，则关机后检查硬盘接线是否好，再重新开机检测。还没有，可能硬盘坏了。

例4

故障现象：主机指示灯亮并且有自检声，但屏幕一片黑或显示不正常。

处理方法：

1. 若显示器指示灯不亮，检查显示器的电源插头是否已插到有电的电源插座上，显示器电源开关是否打开。

2. 若显示器指示灯亮，则检查：

(1) 显示器类型是否恰当。

(2) 显示器的亮度和对比度旋钮位置是否合适。

(3) 显示器的信号电缆是否已正确插到系统设备的连接口上。

(4) 显示卡和监视器上的小开关设置是否正确。

(5) CMOS RAM 基本设置中的显示器设置参数与实际配置是否一致。

假如前面检查没有发现问题，则可能是显示卡或监视器有故障。

例5

故障现象：主机和显示器指示灯都亮但显示器不亮，且无自检声或自检一半死机。

故障原因及处理方法：

1. 主机板或电源故障。

2. 插卡有短路故障或插得不正。

可用插拔法判断。

例6

故障现象：屏幕上出现错误信息“System Option not Set ”（系统未设置）。

故障原因：CMOS RAM 的设置被破坏或电池没电

处理方法：运行CMOS RAM 的Setup程序，并按实际设备设置系统各项。如反复出现此现象，并且时钟不准，则应检查电池是否没电。

电脑各种中英文信息对照及错误信息总汇

一、BIOS中的提示信息

Drive A error   驱动器A错误

System halt     系统挂起

Keyboard controller error   键盘控制器错误

Keyboard error or no keyboard present   键盘错误或者键盘不存在

BIOS ROM checksum error BIOS　ROM   校验错误

Single hardisk cable fail   当硬盘使用Cable选项时硬盘安装位置不正确

FDD Controller Failure BIOS   软盘控制器错误

HDD Controller Failure BIOS   硬盘控制器错误

Driver Error   驱动器错误

Cache Memory Bad, Do not Enable Cache   高速缓存Cache损坏，不能使用

Error: Unable to control A20 line   错误提示：不能使用A20地址控制线

Memory write/Read failure   内存读写失败

Memory allocation error   内存定位错误

CMOS Battery state Low   CMOS没电了

Keyboard interface error   键盘接口错误

Hard disk drive failure   加载硬盘失败

Hard disk not present   硬盘不存在

Floppy disk(s) fail (40)

软盘驱动器加载失败，一般是数据线插反，电源线没有插接，CMOS内部软驱设置错误

CMOS checksum error-efaults loaded.   CMOS校验错误，装入缺省(默认)设置

二、BIOS刷新失败后，Bootblock启动时出现的提示信息

Detecting floppy drive A media...   检测软驱A的格式

Drive media is : 1.44Mb1.2Mb 720Kb 360K

驱动器格式是1.44Mb、12Mb、720kb、360kb的一种

DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

磁盘引导失败，插入系统盘后按任意键继续

三、MBR主引导区提示信息

Invalid partition table   无效的分区表

Error loading operating sy stem   不能装入引导系统

Missing operating system   系统引导文件丢失

说明：如果在计算机启动过程中，在硬件配置清单下方(也就时在平时正常启动时出现Starting Windows  98…的地方)出现不可识别字符，此时可判断硬盘分区表损坏。如果你的硬盘上有重要资料，这时你不要轻易进行分区，可找专业的数据恢复公司。

四、DOS活动分区中的提示信息

Invalid system disk   无效的系统盘

Disk I/O error, Replace the disk and press any key.

磁盘I/O错误，替换磁盘后按任意键(当C盘系统文件丢失或被破坏时出现该提示信息。这时可能SYS C:为修复系统文件)

Invalid Media Type reaching Drive C：

无效的Ｃ盘媒体格式说明，也就是C盘没有格式化或者是其他操作系统的磁盘格式如NTFS

Invalid Boot Diskette Boot Failure   无效的启动盘，启动失败

五、IO.SYS中的提示信息

Insert diskette for drive and press any key when ready

插入磁盘到驱动器中后按任意键

Your program caused a divide overflow error

If the problem persists, contact your program vendor

你的程序导致溢出错误。如果该问题还存在，请联系你的程序供应商

Windows has disabled direct disk access to protect your long

filenames Windows   不能直接访问受保护的长文件名

The system has been halted. Press Ctrl+Alt+Del to restart your

computer   系统挂起，按Ctrl+Alt+Del重新启动你的计算机

You started your computer with a version of MS-DOS

incompatible with this version of Windows. Insert a Startup

diskette matching this version of Windows and then restart

你启动的MS-DOS版本与Windows版本不兼容，请插入与Windows版本匹配的系统盘后再重启

This version of Windows requires a 386 or better processor

该Windows版本需要386以后的CPU支持

A20 hardware error. Contact technical support to identify the

problem   地址线A20错误。联系技术支持来识别该问题

Starting Windows 98...   正在启动Windows 98……

Windows 98 is now starting your MS-DOS-based program   Windows

98正在启动基于MS-DOS的程序

Windows 98 is now restarting...   Windows 98正在重新启动

Press Esc now to cancel MS-DOS mode and restart Windows 98...

按Esc退出MS-DOS 模式，重新启动Windows 98…

There is an unrecognized command in your CONFIG.SYS file

在你的CONFIG.SYS文件中有不可识别的命令

The following command in your CONFIG.SYS file is incorrect:

在你的CONFIG.SYS有下列错误命令

The sector size specified in this file is too large:

该文件中指定的扇区太大

The following file is missing or corrupted: WIN.COM

COMMAND.COM   下列文件丢失或被破坏：WIN.COM和COMMAND.COM

There is an invalid country code or code page in your

CONFIG.SYS file   在你的CONFIG.SYS里有一个无效的国家代码

There is an error in the COUNTRY command in your CONFIG.SYS

file   在你的CONFIG.SYS里有一个错误的设置国家命令

There is not enough memory for the COUNTRY.SYS file

没有足够的内存来加载COUNTRY.SYS文件

Remove some drivers from your CONFIG.SYS file, and then try

again   请从CONFIG.SYS文件中删除部分驱动程序，然后再试

Remove some drivers, and then try again

去除一些驱动程序，然后再试。这里的驱动程序是指在CONFIG.SYS中使用device或devicehigh命令加载的程序文件

Remove some disk drivers from your CONFIG.SYS file, and then

try again   从你的(CONFIG.SYS)移去部分程序，然后再试

The configuration specified in your CONFIG.SYS file is too

large for memory   调整你的CONFIG.SYS文件以获得足够大的内存

You have too many block devices specified in your CONFIG.SYS

file   调整你的CONFIG.SYS文件以获得block devices

The STACKS setting(s) in your CONFIG.SYS file are incorrect

在你的CONFIG.SYS中堆栈设置不正确

Default stack settings will be used instead   缺省的堆栈设置将被替代使用

There is an error in your CONFIG.SYS file on line XX

在你的CONFIG.SYS里XX行错误

Warning: Logical drives past Z exist and will be ignored

警告：逻辑驱动器Z已经存在，将被忽略

Type the name of the Command Interpreter (e.g.,

C:\WINDOWS\COMMAND.COM) Press any key to continue…

请输入命令解释器的文件名(如：C:\WIN DOWS\COMMAND.COM)后，按任意键继续

Windows is bypassing your startup files

Minimal network support will be loaded if available Windows

正在跳过你的启动文件。如果网络可用，最小网络支持将被加载

Windows is starting the command prompt only

Windows正在启动命令字符模式

Windows will prompt you to confirm each startup command

Windows将提示你确认每一个启动命令

The compression driver cannot be set up correctly

压缩驱动程序不能被正确加载

Get a version from your vendor that is compatible with this

version of Windows     从你的供应商那里获得一个与Windows版本相兼容的版本

Process the system registry     运行系统注册表

Create a startup log file (BOOTLOG.TXT)

创建启动日志BOOTLOG.TXT文件

Process your startup device drivers (CONFIG.SYS)

运行CONFIG.SYS文件中的设备驱动

Process your startup command file (AUTOEXEC.BAT)

运行AUTOEXEC.BAT中的启动命令

Load the Windows graphical user interface

装入WINDOWS图形用户界面(GDI)

Warning: Windows has detected a registry/configuration error.

Choose, Command prompt only, and run SCANREG

警告：Windows检测到一个注册表或配置错误选择DOS操作模式，运行SCANREG

Warning: Windows has detected a compressed drive access error.

Choose Safe mode command prompt only, to help you identify the

problem     警告：Windows检测到一个访问压缩驱动器错误，选择安全模式下的MS-DOS，来帮助你识别这个问题

Warning: Windows did not finish loading on the previous

attempt. Choose Safe mode, to start Windows with a minimal set

of drivers     警告：Windows在刚才尝试后不能够完成加载，选择安全模式，用最小驱动启动你的电脑

Warning: Windows multi-boot may not function correctly

Check for system files in your root directory with conflicting

extensions     警告：Windows不能够正确完成多系统启动，在你的ROOT目录里检查不一致的系统文件

Warning: the system configuration manager failed to run. Some

of your real-mode device drivers may not initialize properly

警告：系统管理器运行失败，一些实模式驱动可能没有正确初始化

The BUFFERS setting(s) in your CONFIG.SYS file are too large.

Default buffer settings will be used instead

在你的CONFIG.SYS里BUFFER设置太大。默认的BUFFER缓冲器设置将被使用

A memory allocation error occurred during startup<BR< p>

>Restart your computer and select Interactive Start to

identify the problem

在启动过程中内存分配发生错误，请重新启动你的计算机然后选用交互式方式启动来确定故障原因

Warning: the high memory area (HMA) is not available

Additional low memory (below 640K) will be used instead

警告：高端内存不可用，低端内存将被代替使用

There is not enough memory for Windows. Remove some drivers

from your CONFIG.SYS file, and then try again

对Windows来说没有足够的内存，请从CONFIG.SYS文件中移去部分加载的程序，然后再试着启动你的读入计算机

Your previous MS-DOS files were not found.

旧的MS-DOS文件没有找到，这常见于使用双启动的系统，另一个系统是DOS6

Your previous MS-DOS version is not supported. MS-DOS startup

failed   旧的MS-DOS版本不支持。MS-DOS启动失败

Now loading your previous version of MS-DOS, please wait

现在正在加载旧的MS-DOS版本，请等待

Invalid setting in the MSDOS.SYS file:An internal stack

overflow has caused this session to be halted MSDOS.SYS

文件中无效的设置选项，系统堆栈溢出，系统挂起

Change the STACKS setting in your CONFIG.SYS file, and then

try again   请改变CONFIG.SYS文件中的STACK设置，然后再试

Stack overflow     堆栈溢出

Integer divide by 0　 整数被0除

Not enough space for environment　 没有足够的空间

Run-time error   运行错误

Floating-point support not loaded　 浮点运算支持没有装入

Null pointer assignment　 无效的断点分配

六、COMMAND中的提示信息

Stack overflow   堆栈溢出

Integer divide by 0   分母是0

Not enough space for environment   磁盘没有足够的空间

Run-time error   时钟错误

No fixed disks present   没有硬盘存在

Insufficient memory   内存不足

Invalid drive specification   无效的驱动器名

Invalid characters in volume label   无效的盘符

Invalid Volume ID   无效的卷标ID号

No target drive specified   目标驱动器没有定义

missing operating system   系统文件丢失

Non system Disk or Disk Error   不是系统盘或磁盘错误

Replace Disk and Press Anykey To Reboot   替换磁盘，按任意键重新启动

七、SYS传送系统文件时的提示信息

Cannot find System Files   不能找到系统文件

System transferred   系统传送完毕

Disk unsuitable for system disk   目标磁盘不适合做系统盘

八、FORMAT中的提示信息

Unable to write BOOT.   不能写引导扇区

Invalid media type   无效的磁盘类型

Parameters not supported   参数不支持

Cannot format a network drive   不能格式化网络驱动器

Invalid media or Track 0 bad - disk unusable

无效的磁盘或０磁道损坏，磁盘不可用

Format terminated   格式化终止

Disk Boot failure   磁盘BOOT区错误

Invalid system disk   无效的系统磁盘

Disk I/O error，Replace the disk, and then

press any key     磁盘I/O错误，请换盘后按任意键。通常在读写软盘时出现此类错误

Non-System disk or disk error，Replace and strike any key when

ready   无系统的磁盘或磁盘错误，请替换后按任意键

Too many open files   打开的文件太多

Access denied Insufficient memory   没有足够的内存访问被拒绝

Invalid drive specification   无效的盘符说明

Parse Error   XX 分析错误 XX

Incorrect MS-DOS version   不正确的MS-DOS版本

X％ percent completed   格式化正在进行，已经完成X%

Format complete.   格式化完成

XX bytes in bad sectors   XX字节的坏扇区

XX bytes total disk space   磁盘的全睰占湮猉X字节

XX bytes available on disk     磁盘的可使用空间为XX字

Volume label (11 characters, ENTER for none)?

请输入磁盘卷标(总共11个字符，按回车为空)

Format not supported on drive X Format   命令不支持驱动器X

Invalid device parameters from device driver   无效的设备驱动参数

Error writing FAT   写FAT表错误

Error writing directory   写DIR目录表错误

Cannot format an ASSIGN or SUBST drive

不能格式化ASSIGN和SUBST指定的驱动器

Cannot find System Files   没有找到系统文件

Cannot format a network drive     不能格式化网络驱动器

Invalid characters in volume labe   l 磁盘卷标中存在非法字符

Parameters not supported   参数不支持

Format terminated     格式化意外终止

Disk unsuitable for system disk   这个磁盘不适合作为系统盘

Unable to write BOOT   不能写BOOT区

Error reading directory   读DIR目录区错误

No target drive specified   目的驱动器没有说明

and press ENTER when ready   准备好后按回车键

System transferred   系统传送完毕

Enter current volume label for drive X     请为驱动器X输入磁盘的卷标

Parameters not compatible with fixed disk   参数与硬盘不兼容

Volume Serial Number is XXXX     分区格式化时随机产生的序列号是：XXXX

Format broken     格式化被强行终止

Format not available on drive XX     不能在驱动器XX上使用格式化命令

on-System disk or disk error   没有系统盘或磁盘错误

Bad Partition Table     错误的硬盘分区表

Parameters not supported by drive   该驱动器不支持这些参数

Insert DOS disk in drive A   请在驱动器A中插入DOS系统盘

WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE %1: WILL BE

LOST! Proceed with   警告：硬盘分区X中的所有数据都将丢失，确定执行格式化命令吗?

Format another (Y/N)?!     还格式化其他盘吗

Error reading partition table   读硬盘分区表错误

Error writing partition table     写硬盘分区表错误

Parameters not compatible     参数不匹配

XX allocation units available on disk   磁盘上有XX可用簇

XX bytes in each allocation unit     每个簇有大小为XX字节

Same parameter entered twice     相同的参数被输入两次

Must enter both /T and /N parameters     /T和/N参数必须同时使用

There is not enough room to create a restore file

没有足够的空间来建立恢复文件

You will not be able to use the UNFORMAT utility

你将不能使用UNFORMAT工具来恢复你的硬盘数据

There is not enough disk space for system files

没有足够的空间来存储系统文件

This disk cannot be unformatted     这个磁盘不能被反格式化

There was an error creating the format recovery file

在建立恢复文件时产生了一个错误

Volume label is not supported with /8 parameter   该驱动器不支持/8参数

Insufficient memory to load system files   没有足够的内存装入系统文件

Insufficient memory.   内存不足

Calculating free space (this may take several minutes)...

正在统计磁盘空间(可能要花上几分钟时间)

九、FDISK中的提示信息

Delete Primary DOS Partition   删除主DOS分区

Delete Extended DOS Partition     删除扩展DOS分区

Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

删除逻辑DOS分区

WARNING! Data in the deleted Primary DOS Partition will be

lost   警告：主DOS分区的数据将全部丢失

WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be

lost. Do you wish to continue (Y/N)?

警告：扩展分区中的数据将全部丢失，你真的继续吗

Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

删除扩展分区下的逻辑分区

WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost What

drive do you want to delete? Are you sure (Y/N)?

警告：逻辑分区中的所有数据都将丢失，你删除哪个驱动器？你真的确定吗

Display Partition Information     显示分区内容信息

The Extended DOS Partition contains Logical DOS Drives.

扩展DOS分区中包含DOS逻辑分区

Do you want to display the logical drive information (Y/N)?

你想显示逻辑分区的信息吗

Display Logical DOS Drive Information     显示逻辑分区信息

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to

create a Primary DOS Partition...     输入所建立主DOS分区的容量，单位是百分比

Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space

(%)...     请输入逻辑分区容量大小或磁盘空间的百分比

Enter Volume Label?     请输入卷标

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%)to

create an Extended DOS Partition....

请输入扩展DOS分区的容量大小或磁盘空间的百分比

Do you wish to use the maximum available size for a Primary

DOS Partition   你想使用全部磁盘空间作为主DOS分区吗

Change Current Fixed Disk Drive . Enter Fixed Disk Drive

Number (X)

当你挂接两个以上硬盘时，在FDISK的系统菜单中将多一个第5项，选择第5项时，将提示：请输入硬盘的序号

Fixed Disk Drive Status     硬盘状态

Data in the deleted Primary DOS Partition will be lost.What

primary partition do you want to delete?Do you wish to

continue (Y/N)?     DOS主分区中的数据将全部丢失。你准备删除哪个主分区？你想继续吗

Data in the deleted Non-DOS Partition will be lost.What

Non-DOS partition do you want to delete?Do you wish to

continue (Y/N)?     非DOS分区的数据将全部丢失。你准备删除哪一个非DOS分区？你要继续吗

You MUST restart your system for your changes to take effect

你必须重新启动你的计算机你所做的所有改变才有效

Any drives you have created or changed must be formatted

你新建的分区或改变的分区必须被格式化后才可用

Shut down Windows before restarting     在重启之前请关闭Windows

Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of

Windows includes improved support for large disks, resulting

in more efficient use of disk space on large drives, and

allowing disks over 2 GB to be　formatted as a single drive

你的计算机挂接了一个大于512M的硬盘。该版本的Windows支持大硬盘，能够更有效的使用大硬盘上的磁盘空间，并充许单个分区大于2GB

Press Esc to exit FDISK 按Esc退出FDISK

This drive is FAT16 by default, switch to FAT32 (Y/N)?

这个驱动器默认是FAT16模式，真的转换为FAT32模式吗

This drive must be FAT32 because its size is > 2048 MB

当分区的空间大于2048MB时，这个分区必须使用FAT32磁盘数据格式

This drive must be FAT16 because its size is too small to be

FAT32     因为这个分区对于FAT32格式来说太小，所以这个分区只能使用FAT16格式

Verifying drive integrity, complete     正在校验分区的完整性，完成

Your computer has NTFS partitions which may require large

drive support. If you are using another operating system, such

as Windows NT, which supports large drives you should enable

treating these partitions as large

你的计算机有一个NTFS分区可能需要大分区支持，如果你正在使用其他操作系统，如Windows NT，你应该把这些分区分大一些

NOTE: If you answer Y and the partition display looks

incorrect or a hang or crash occurs do nothing, run FDISK

again, and answer N to this question

注意：如果你回答Y，可能显示的分区信息看上去不正确或系统挂起或什么动作也没有，这时你可再次运行FDISK，对这个问题用N回答

Should NTFS partitions on all drives be treated as large

(Y/N)?     对所有的NTFS分区使用大分区模式

Drive deleted     驱动器被删除

Partition made active     分区X被设置为活动

Primary DOS Partition created     主DOS分区被建立

Extended DOS Partition created   扩展DOS分区被建立

Logical DOS Drive created, drive letters changed or added

逻辑分区被建立，驱动器的盘符可能被改变或有新的增加

No partitions defined     没有分区被定义

No logical drives defined     没有逻辑驱动器被说明

Drive letters have been changed or deleted   驱动器盘符已经被改变或删除

No active partitions   没有设置活动分区，该硬盘不能被启动

No fixed disks present   没有硬盘

Error reading fixed disk   读硬盘错误

Error writing fixed disk   写硬盘错误

Write protect error writing fixed disk   写硬盘写保护错误

Incorrect DOS version   不正确的DOS版本

Cannot FDISK with network loaded   不能对网络驱动器使用FDISK

No space to create a DOS partition   没有足够的空间建立DOS分区

Requested logical drive size exceeds the maximum available

space   输入的逻辑驱动器的容量超过了最大可用的磁盘空间容量

Requested partition size exceeds the maximum available space

输入的分区的容量超过了最大可用的磁盘空间容量

No partitions to delete     已经没有分区可以被删除

The only startable partition on Drive is already set active

硬盘X上的惟一的可启动分区已经被标记为活动(扩展分区不能被设置为活动)

No partitions to make active     没有分区可以被标记为活动分区

Partition selected is not startable, active partition not

changed     输入的分区X不可启动，当前的活动分区没有被改变

Cannot create Extended DOS Partition without Primary DOS

Partition on disk　X     在硬盘X上没有主DOS分区时不能建立扩展DOS 分区

All available space in the Extended DOS Partition is assigned

to logical drives     扩展分区的全部有效空间都分配给逻辑驱动器吗？还可以再分为主分区或其他分区

Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives

exist     因为扩展分区下有逻辑分区存在，所以扩展分区不能被删除

All logical drives deleted in the Extended DOS Partition is

not a choice. Please enter X     确定删除哪一个逻辑分区，请输入X

WARNING! The partition set active is not startable

警告：被设置为活动的分区是不可启动的

Only non-startable partitions exist     只有不可启动的分区存在

Only partitions on Drive 1 can be made active

只有硬盘1上的分区可被设置为活动。当你挂接两个以上硬盘时，使用FDISK命令时只能设置硬盘1中的某个主分区为活动，其他硬盘上的主分区都不能设置为活动

Maximum number of Logical DOS Drives installed

逻辑驱动器的所有盘符都使用，意思是你在分区时驱动器的盘符超过了Z

Cannot create a zero size partition     不能建立大小空间为0的分区

Unable to access Drive X     不能访问驱动器X

Cannot delete Primary DOS Partition on drive 1 when an

Extended DOS Partition exists     当扩展分区存在时不能删除硬盘1上的主DOS分区

Invalid entry     无效的输入

Volume label does not match

标不匹配，当你删除分区时，系统会提示输入该分区的卷标，如果输入的巻标和你要删除的分区的卷标不一致时，操作将不能进行

Cannot create Logical DOS Drive without an Extended DOS

Partition on the current drive     没有扩展分区时不能在当前硬盘上建立逻辑驱动器

Could not change partitions, because the disk could not be

locked   不能改变分区，因为该硬盘不能被锁定

Internal error   内部错误

Incorrect MS-DOS version   不正确的MS-DOS版本

Invalid parameter   无效的参数

Cannot FDISK with network loaded   不能对网络驱动器进行FDISK

The master boot code has NOT been updated

/STATUS Displays partition information   主引导区代码没有被更新。显示分区信息

/X Ignores extended disk-access support. Use this switch

不使用扩展磁盘访问指令支持。当你使用

if you receive disk access or stack overflow messages

这个参数时你将看到堆栈溢出的信息

/MBR and /CMBR cannot both be specified

/MBR和/CMBR这两个参数不能同时使用

/MBR only operates on drive 1,use /CMBR for other drives

只能对硬盘1使用，/CMBR对其他硬盘使用/MBR

You must specify a drive number with /CMBR

Invalid partition table     在使用/CMBR参数时必须说明硬盘的序号。无效的硬盘分区表

Error loading operating system   在装入操作系统时错误

Missing operating system   操作系统文件丢失

stack overflow   堆栈溢出

integer divide by 0   整数被0除

run-time error   运行错误

not enough space for environment   没有足够的空间

十、MS-DOS信息

Abort edit(Y/N) 中断编辑吗(Y/N)?

Abort,Retry,Ignore,Fail?   终止，再试，忽略错误状态，失败？

Access denied 拒绝访问

All files canceled by operator 所有文件被操作员取消

All logical drives deleted in dxtend DOS parition

扩展DOS分区中的所有逻辑驱动器被删除

Allocation error less than size adjusted   文件分配出错，调整长度

Attempted to write protect violation 试图违反写保护

Backing up files to target drive x 把文件备份到目标驱动器X中

Back up file sequence error 备份文件顺序错误

Bad call format 错误的调用格式

Bad command or filename 错误的命令或文件名

Batch file missing   批处理文件丢失

Break is On/Off 中断是开还是关

Buffer size adjusted   调整缓冲区长度

Bad or missing (filename) 错误的或丢失了文件名

bad partition table   分区表坏

Bad tracks found at start of partition 在分区开始发现坏磁道

Cannot CHDIR to root   不能改变到根目录

Cannot create extended DOS partition with out primary DOS

partition onDisk 在盘中没有主DOS分区，故不能建立扩展分区

Cannot delete extended DOSpartition While logical drive excise

当逻辑驱动器存在时，不能删除扩展DOS分区

Cannot Edit.BAK file,Rename file 不能编辑.BAK文件，改名文件

Cannot exec formAY 不能执行formAT命令

Cannot exec XCOPY 不能执行XCOPY命令

Cannot find object file 找不到目标文件

Cannot find livrary file 找不到库文件

Cannot find system file 找不到系统文件

Cannot load command,system haled 不能装入命令，系统暂停

Cannot open reponse filename 不能打开响应文件

Cannot open rum file 不能打开运行文件

Cannot open temporary file 不能打开临时文件

Cannot start COMMAND,exiting 不能启动COMMAND，退出

Cannot XCOPY from a reserved 不能从保留设备进行XCOPY命令

Change diskette and press 更换软盘后按键

Commpare error(s)on track xx, side yy yy面xx磁道比较出错

Compare more diskette(Y/N)? 要比较更多的磁盘吗(Y/N)?

Compare more file(Y/N)? 比较其它的文件吗(Y/N)?

Convert llost chains to file(Y/N)? 把丢失的链转换成文件吗(Y/N)?

Copu another(Y/N)? 还要拷贝吗(Y/N)?

Copy complete 拷贝完成

Copying xxx tracks 正在拷贝XXX磁道

d:drive deleted   d:驱动器被删除

data record too large 数据记录太大

Delete current volume label(Y/N)? 删除当前卷标吗(Y/N)?

Device error during prepare 设备状态错误

Device error during select 选择期间设备错误

Device or code page missing from font file 字库文件中的设备或代码页丢失

Directory is totally empty 目录完全空

Disk boot failure 磁盘自举失败

Disk error reading drive x 读驱动器X时，磁盘错误

Disk error reading FAT x 读文件分配表X时，磁盘错误

Disk error writing drive x   写驱动器X时，磁盘错误

Disk error writing FAT x 写文件分配表X时，磁盘错误

Disk full Edit lost 磁盘空间满，编辑丢失

Disk not compatible 磁盘不兼容

Disk umsuitable for system disk 不适于做系统盘

Diskette/drive not compatible 磁盘／驱动器不兼容

Diskette compare OK 磁盘比较通过

Do you wish to use the maximum size for a DOS partition and

make theDOS partition active(Y/N)?

希望将最大容量用于一个DOS分区并激活这个DOS分区吗(Y/N)?

DOS partition already exist DOS分区已经存在

Drive d:already deleted   磁盘d:已删除

Drive letter must be specified 必须指定驱动器字符

Drive not ready error 驱动器未准备而出错

Drive types (Double,Single side) or diskette types not

compatible 驱动器类型 双面，单面 或软盘类型为兼容

Duplicate filename or file not found 重名或文件未找到

Enter current volume label for drive dpress ENTER for none)

输入驱动器的当前卷标 如无，按键

Enter partition size......:[dddd] 输入分区长度...[dddd]

Enter primary filename 输入主文件名

Enter second filename or drive   输入第二个文件名或驱动器

Enter the number of the partition you want to make active...[]

输入需要激活的分区号

Enter starting cylinder number...[dddd] 输入起始柱面号...[dddd]

Error in COUNTRY command 执行COUNTRY 命令时出错

Error in.EXE file 执行文件.exe出错

Error loading system 装入系统时出错

Error reading Fixed file 读硬盘文件时出错

Error reading partition 读分区表时出错

Error writing Fixed disk 写硬盘时出错

Error writing partition table 写分区表时出错

Exec failure 执行失败

Extended DOS partition already exists 扩展DOS分区已存在

Extended DOS partition already deleted 扩展DOS分区已删除

Extemded DOSpartitons created 扩展DOS分区已建立

FASTOPEN already installed 已装入FASTOPEN

File cannot be copied onto itself 文件不能自我拷贝

File creation error 建立文件出错

File is cross-linkedn cluster xx在簇xx处文件被交*连接

is currently being printed 文件正在被打印

is in queue文件在对列中

File is READ-ONLY文件为只读文件

Filename must be specified 必须指定文件名

File not found 文件未找到

File not in print queue 文件不在打印对列中

File sharing conflict 文件共享冲突

File are different sizes各 文件长度不同

File compare OK 文件比较通过

File were backed up xx/xx/xx 文件于xx/xx/xx时间备份

Fixed backup device d: is full 硬备份设备d:已满

formAT failure格式化失败

formAT not supported on drive d: 驱动器d:不支持formA

General failure 一般故障

Illegal device name 非法的设备名

Incorrect DOS version 不正确的DOS版本

Incorrect number of parameter 不正确的参数个数

Incorrect parameter 不正确的参数

Infinite retry on parallel printer time-out 在并行打印机超时上;连续再试

Infinte retry not supported on network printer 网络打印机不支持连续试验

Insert backup disk xx in drive x, strike any key when ready

把xx备份盘插入驱动器x中,准备好后按任意键

Insert backup source diskette xx in drive x, strike any key

when ready 在驱动器X中插备份源盘,然后按任意键

Insert disk with/COMMAND.COM in drive A and strike any key

when ready 在A驱动器中插入有/COMMAND.COM文件的磁盘,准备好后,按任意键

Insert DOS disk in x and strike anu key when ready

在驱动器x中插入DOS盘,然后按任意键

Inser DOS diskette in drive A: press any key when ready

在驱动器A中插入DOS盘然后按任意键

Insert first diskette in drive x 在驱动器x中插入第一张盘

Insert sencond in drive x 在驱动器x中插入第二张盘

Insert last backup target in drive x 在驱器x中插入前一个备份目标盘

Insert new diskette for x   给驱动器X插新盘

Insert source diskette in drive 在动器中插入源盘

Insert targer diskette in drive 在驱动器中插入目标盘

Insert restore target xx in drive yy,strike any key when ready

在驱动器 yy中插入恢复目标盘xx,然后按任意键

Insert system disk in x   在驱动器x中插系统盘

Insufficient disk space   磁盘空间不足

Insufficient memory for system transfer 传送系统文件的存储空间不足

Insufficient room in root directory 在根目录中空间不够

Erase files from root and repeat CHKDSK 从根目录中删除文件,并重复CHKDSK命令

Insufficient space on disk 磁盘空间不足

Insufficienft stack space   堆栈空间不足

Internal stack overflow   内部堆栈溢出

Invalid baudrate specified   说明了无效的波特率

Invaaalid characters in volume label   卷标中有无效字符

Invalid current directory   无效的当前目录

Invalid date   无效的当前日期

Invalid device parameter from driver 驱动器的无效设备参数

Invalid directory   无效的目录

Invalid disk change   无效的磁盘更换

Invalid drive in search path   搜索路径中有无效驱动器

Invalid drive or filename   无效的驱动器或文件名

Invalid drive specification   无效的驱动器说明

Invalid ienvironment size specified   无效的环境大小说明

Invalid format file   无效的格式文件

Invalid filename or file not found   无效的文件名或找不到文件

Invalid number of parameters   参数个数说明

Invalid partition table   无效的分区表

Invalid path,not directoru or directory not empty

无效路径,不是目录或目录不空

Invalid path or paramefter   无效的路径或参数

Invalid subdirectory   无效的子目录

Invalid switch   无效的开关

Invalid switch character   无效的开关字符

Invalid syntax   无效的句法

Invalid time   无效的时间

Invalid volume labvel   无效的卷标

LABEL not found   LABEL   未找到

Last backuptarget not installed   未安装最后的备份目标软盘

Last file not backed up   未备份最后的文件

Line too long   行太长

Lock voilation   违反锁定

Logical DOS drive created,drive letters changed or added

逻辑DOS驱动器已建立,驱动器字符已被改或加

LPT#:nit rerouted   LPT#: 没有改变路线

LPT#:rerouted to COMn:   LPT#:改变路线到COMn:

LPT#:set for 80   LPT#:设置为80

LPT#:SET FOR132   LPT#:设置为132

Make sure a diskette is inserted into the drive and the door

is closed   查明软盘是否已插入驱动器,驱动器门是否被关闭

Maximum available space is xxxx cylinders at cylinder yyyy

最大可用空间是磁道柱面yyyy上的xxxx个 磁道

Maximum number of logical DOS drive installed

已安装的逻辑DOS驱动器的最大数

Memory allocation error   存储分配错误

Missing operating system   缺少操作系统

No extended DOS partition to frlrtr   没有可删除的扩充DOS分区

No files found   文件没找到

No files replaced   没有文件被替换

No fixed disks present   硬盘不存在

No partition tofelete   没有分区要删除

No partutuon make active   未能激活分区

No path   无路径

No primary DOS partition to delete   没有主DOS分区供删除

Noretry on parallel printer time-out   并行打印机超时,勿再试

No room for system on destination disk   在目标磁盘上没有存放系统文件空间

No room in directory tor file   目录中无文件空间

No room in root directory   根目录中无空间

No source drive specified   没有指定源驱动器

No space to create a DOS partition   没有空间建立DOS逻辑分区

No space to create logic drive   没有空间建立逻辑驱动器

No subdirectories exist   不存在子目录

NO system on defalut drive   缺省驱器上无系统文件

No target drive specified   没有指定目标驱动器

NON_DOSdiskette     非DOS盘

Not-system disk or disk error replace and strike a key when

ready   非系统磁盘或磁错误,更换一张盘后,键入任意键

Not able to back up file   不能备份文件

Not able to restore file   不能恢复文件

Not able to memory   内存不够

Not enough room to merge the entire file   没有足够的空间合并整个文件

Not found   未找到

Only non-bootable partition exist   只存在不可引导的分区

Parameter not compatible   参数不兼容

Parameter not compatible with fixed disk   参数与硬盘不兼容

Partition is already active   分区已被激活

Partition xx made active   分区XX被激活

Path not found   路径未找到

Path too long   路径太长

Pathname too long   路径名太长

Please replace original diskette in drive A: and press

在A驱动器中更换源盘,并按键

Press any key to begin copying files   按任意键,开始拷贝文件

Press any key to begin recovery of files on drive x:

按任意键,开始恢复X驱动器中的文件

Press any key to replacing files   按任意键,开始替换文件

Primary DOS partition alresdy exists   主DOS分区已经存在

Primary DOS partition deleted   主DOS分区被删除

Primt queue is full   打印队列已满

Printer error   打印机出错

Print queue is wmpty   打印队列为空

Probable non-DOS disk   可能是非DOS盘

Program terminted normally   程序正常结束

Program too big to fit in memory   程序太长,不能放到内存中

Replace (y/n)   是否要替换文件

Replacing   正在替换指定文件

Request logical drive size exceeds the maximum available space

需要的逻辑驱动器的大小超出了最大可用空间

Restore folr sequence error   恢复文件顺序出错

restoring file from drive x   从驱动器x中恢复文件

Restoring files form drive y   从驱动器y中恢复文件

Sector size adjusted   调整扇区长度

Sector size too large in file   在文件中扇长度太大

SHARE already required   SHARE已安装

Sharing violation   违反共享

Specified drive does not exist   指定垢驱动器不存在

Source diskette bad or incompatible   源盘坏或不兼容

Syntax eror   语法错误

System files restored   系统文件已恢复

system transfered   系统文件已传送

system will now restart, insert DOS diskette in drive A:

系统将重新启动将DOS盘插入A驱动器中

Target cannot be used for backup   目标盘不能用于备份

Target diskette unusable   目标盘不能使用

Tsrget diskett may be unusable   目标盘可能不可用

Target diskette write protected,correct,then strike any key

目标盘写保护,校正后按任意键

Target is full   目标盘满

Terminate by user   被用户终止

The current active partition is x   当前活动分区是x

The last file was not restored   最后一个文件未被恢复

Too many external symbol,limit 510 per module

外部符号太多,每个模块最多有510个外部符号

Too many files open   打开的文件太多

Too many name entives   输入的名字太多

Too many overlays   覆盖太多

Total disk space is xxxx cylinders   磁盘空间共有xxxx个柱面

Unable to create directory   不能建立目录

Unable to write BOOT   不能对BOOT进行区写操作

Unrecognized switch error :xxxx   不能识别的开关错误

Unrecoverable error on directory   目录上有不可恢复的错误

Unrecoverable file sharing error   不可恢复的文件共享错误

Unrecoverable read error on drive x   驱动器上不可恢复的读错误

Unrecoverable read error on source   源盘上不可恢复的读错误

Unrecoverable write error on target   目标盘上不恢复的写错误

VERIFY in ON/OFF   校验打开/关闭

Volum label (11 characters,ENTER for none) 输入卷标(11个字符,若不设置,按键)

Warnung! All data on non-removable disk x will be lost

proceedwithformat(Y/N)?

警告!不可拆卸的磁盘驱动器x上的数据将丢失,继续进行格式化吗?(Y/N)

Warning! Dats in extended DOS partitile could be

DESTORYED,Doyou wishxontinue...?   警告!扩充DOS分区的数据可能被破坏,是否愿意继续吗?

Warning! Data in the primary DOS partition could be DESTORYED,

Do youwish continue...?   警告!DOS分区里的数据将被破坏,继续吗?

Warnung! directory full   警告!目录满

Warning! Diskette is out of ssequence   警告! 磁盘顺序乱

Warning! File xx is a read only file   警告! 文件xx是一个只能读文件

Wsrning! File xx was changed after it was back up

警告!文件xx在备份后,发生了改变

Warning! File in the target drive d:\BACKUP directory will be

erasedstrike any key when ready

警告!目标驱动器d:\backup目录内的文件将被删除,按任意键

Warning! File in target drive dL\JB)oot directory will bee

erased   警告d:根目录下的文件将被删除

Wsrning! No file were found to backup   警告!未找到备份文件

Warning! No files were found to restore   警告!未找到恢复文件

Warning! Target full   警告!目标已满

Warning! The partition marked active is out bootable

警告!被标记为活动的分区不能引导

xxxxxx bytes disk apace freed   有xxxxxx字节的空间可用

xxx file added   文件xxx已被追加

xxx lost cluster found in yyy chains   在yyy链中找到了丢失的xxx簇

十一、　Microsoft Windows 系统错误代码简单分析：

0000 操作已成功完成。

0001 错误的函数。

0002 系统找不到指定的文件。

0003 系统找不到指定的路径。

0004 系统无法打开文件。

0005 拒绝访问。

0006 句柄无效。

0007 存储区控制块已损坏。

0008 可用的存储区不足，无法执行该命令。

0009 存储区控制块地址无效。

0010 环境错误。

0011 试图使用不正确的格式加载程序。

0012 访问代码无效。

0013 数据无效。

0014 可用的存储区不足，无法完成该操作。

0015 系统找不到指定的驱动器。

0016 无法删除该目录。

0017 系统无法将文件移到其他磁盘驱动器上。

0018 没有其他文件。

0019 媒体写保护。

0020 系统找不到指定的设备。

0021 设备尚未准备好。

0022 设备无法识别该命令。

0023 数据错误（循环冗余检查）。

0024 程序发出命令，但是该命令的长度错误。

0025 驱动器在磁盘上无法定位指定的区域或磁道。

0026 无法访问指定的磁盘或软盘。

0027 驱动器找不到所请求的扇区。

0028 打印机缺纸。

0029 系统无法写入指定的设备。

0030 系统无法读取指定的设备。

0031 与系统连接的设备不能正常运转。

0032 其他进程正使用该文件，因此现在无法访问。

0033 另一进程已锁定该文件的某一部分，因此现在无法访问。

0034 驱动器中的软盘不正确。请将 %2 （卷标序列号: %3）插入驱动器 %1。

0036 打开共享的文件太多。

0038 已到达文件结尾。

0039 磁盘已满。

0050 不支持此网络请求。

0051 远程计算机无法使用。

0052 网络中存在重名。

0053 找不到网络路径。

0054 网络正忙。

0055 指定的网络资源或设备已不可用。

0056 已经达到网络命令的极限。

0057 网络适配器出现错误。

0058 指定的服务器无法执行所请求的操作。

0059 网络出现意外错误。

0060 远程适配器不兼容。

0061 打印机队列已满。

0062 服务器上没有存储等待打印的文件的空间。

0063 已经删除等候打印的文件。

0064 指定的网络名无法使用。

0065 拒绝访问网络。

0066 网络资源类型错误。

0067 找不到网络名。

0068 已超过本地计算机网络适配器卡的名称极限。

0069 已超过网络 BIOS 会话的极限。

0070 远程服务器已经暂停或者正在启动过程中。

0071 由于该计算机的连接数目已达到上限，此时无法再连接到该远程计算机。

0072 指定的打印机或磁盘设备已经暂停。

0080 该文件存在。

0082 无法创建该目录或文件。

0083 INT 24 失败。

0084 处理该请求的存储区不可用。

0085 正在使用该本地设备名。

0086 指定的网络密码不正确。

0087 参数错误。

0088 网络出现写入错误。

0089 此时系统无法启动其他进程。

0100 无法创建其他系统标志。

0101 属于其他进程的专用标志。

0102 标志已经设置，无法关闭。

0103 无法再次设置该标志

0104 中断时无法请求专用标志。

0105 此标志先前的所有权已终止。

0106 请将软盘插入驱动器 %1。

0107 后续软盘尚未插入，程序停止。

0108 磁盘正在使用或已由其他进程锁定。

0109 管道已经结束。

0110 系统无法打开指定的设备或文件。

0111 文件名太长。

0112 磁盘空间不足。

0113 没有其他可用的内部文件标识符。

0114 目标内部文件标识符不正确。

0117 该应用程序所运行的 IOCTL 调用不正确。

0118 校验写入的开关参数值不正确。

0119 系统不支持所请求的命令。

0120 该系统上不支持此功能。

0121 标记已超时。

0123 文件名、目录名或卷标语法错误。

0124 系统调用层不正确。

0125 磁盘没有卷标。

0126 找不到指定的模块。

0127 找不到指定的过程。

0128 没有要等候的子进程。

0129 模式下运行。

0130 试图使用操作(而非原始磁盘I/O)的已打开磁盘分区的文件句柄。

0131 试图将文件指针移至文件开头之前。

0132 无法在指定的设备或文件中设置文件指针。

0133 对于包含已连接驱动器的驱动器，不能使用 JOIN 或 SUBST 命令。

0134 试图在已经连接的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。

0135 试图在已经替换的驱动器上使用 JOIN 或 SUBST 命令。

0136 系统试图删除尚未连接的驱动器的 JOIN。

0137 系统试图删除尚未替换的驱动器的替换项。

0138 系统试图将驱动器连接到已连接的驱动器下的目录。

0139 系统试图将驱动器替换成已替换的驱动器下的目录。

0140 系统试图将驱动器连接到已替换的驱动器的一个目录中。

0141 系统试图将驱动器替换成到已连接的驱动器下的目录。

0142 此时系统无法运行 JOIN 或 SUBST。

0143 系统无法将驱动器连接到或替换成同一驱动器下的目录

1.工具破解法
DEBUG法 
用DEBUG(DOS自带的一个程序)向端口70h和71h发送一个数据，可以破解. 
C:\>DEBUG 
―O 70 10 
―O 71 01 
―Q 

可以把上述操作用DEBUG写成一个程序放在一个文件（如DELCMOS.COM）中，具体操作如下：
C:\>DEBUG
―A 100 
XXXX:0100 MOV DX,70 
XXXX:0103 MOV AL,10 
XXXX:0105 OUT DX,AL 
XXXX:0106 MOV DX,71 
XXXX:0109 MOV AL,01 
XXXX:010B OUT DX,AL 
XXXX:010C 
―R CX 
CX 0000 
: 0C 
―N DELCMOS.COM 
―W 
Writing 000C bytes 
―Q 
以后，运行DELCMOS.COM就能清除口令设置了。

2.无敌Copy法：

在DOS状态下，键入以下命令：
c:>copy con cmos.com (然后进入编辑状态）
一手按住ALT键，另一只手在小键盘上敲击下列数字串，再同时抬起双手，如此反复：
179，55，136，216，230，112，176，32，230，113，254，195，128，251，64，117， 241，195
上面的完成后，再按CTRL+Z，得到一程序。（注：上面的数字一定要全部完成，不能疏漏，否则编译出来的程序可能出错而导致其他问题。另外可以用type coms.com查看其内容, 以后只要运行程序cmos.com，即可解开coms密码。从新启动，按DEL键直接进入，即可从 新设置CMOS。
值得注意的是，上面的方法只适用于那些不能进入BIOS设置程序，但能进入系统的 密码设置，而如果是设置了系统密码，连系统都无法进入，那么就要用到下面的方法了： 

3."万能"密码法 有些BIOS可以使用"万能"密码，如果BIOS支持，此法可奏效：
(1) AMI BIOS"万能"密码为：
你可以试一试下面的几个单词：AMI，BIOS，PASSWORD，HEWITT RAND，AMI？SW，AMI_SW，LKWPETER，A.M.I。
(2) AWARD BIOS"万能"密码：
你可以试一试下面的几个单词：AWARD_SW，j262，HLT，SER，SKY_FOX，BIOSTAR，ALFAROME，lkwpeter，j256，AWARD?SW，LKWPPETER，Syxz，aLLy，589589，589721，awkard（注意大小写）。 

4.CMOS放电法
打开机箱，找到主板上的电池，将其与主板的连接断开（就是取下电池喽），此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通，合上机箱开机，由于CMOS已是一片空白，它将不再要求你输入密码，此时进入BIOS设置程序，选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"（装入BIOS缺省值）或"LOAD SETUP DEFAULT"（装入设置程序缺省值）即可，前者以最安全的方式启动计算机，后者能使你的计算机发挥出较高的性能。 

5.跳线短接法 
如果电池被焊死在主板上，不能进行上面的操作，可以使用"跳线短接法"的方法对CMOS放电（建议一般用户使用此法），具体操作如下：
在电池附近有一个跳线开关（可参考主板说明书），一般情况下，在跳线旁边注有RESET CMOS、CLEAN CMOS、CMOS CLOSE或CMOS RAM RESET等字样，跳线开关一般为四脚，有的在1、2两脚上有一个跳接器，此时将其拔下接到2、4脚上即可放电；有的所有脚上都没有跳接器，此时将2脚于充电电容短接即可放电。
另外应该注意，几乎所有的主板都有清除CMOS的跳线和相关设置，但应厂商不能而各有所异，例如有的主板的CMOS清除设备并不是我们长见的跳线，而是很小的焊接锡点，一般都要用镊子，小心地将其短路，就可成功清除CMOS密码！ 

6.改变硬件配置法 
关闭计算机，打开机箱，将硬盘或软盘数据线从主板上拔下，重启计算机，BIOS自检时出错，系统会要求重新设置BIOS，此时COMS中的密码已被清除。 

7.手工放电法 
对于早期的BIOS如386型计算机，主板上没有COMS放电跳线，那么可以用一根瘰疬的金属线来回划过COMS芯片（COMS芯片在主板的位置可参考主板说明书），可达到给CMOS芯片放电的效果，从而清除密码。应注意：此法比较危险，建议一般用户不要用此法，以免造成硬伤害。

# Text boxes

计算机工作原理图

程序数据

程序数据